APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2011.gada 20.novembra sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

„ATKRITUMU SAVĀKŠANAS AUTOMAŠĪNU PIEGĀDE”

(id.Nr. SIA ALAAS 2011/7)

NOLIKUMS

Rēzekne, 2011.gads

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

SIA ALAAS 2011/7

## Pasūtītājs

Pasūtītājs:

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”

Reģistrācijas Nr.: 42403013918

Adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633

Pasūtītāja kontaktpersona:

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis

Aigars Metlāns

Tel.nr.: 64667440, Mob.t. 28359080

Faksa nr.: 64667440

## Iepirkuma priekšmets

Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas atkritumu savākšanas automašīnu  piegāde SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (SIA „ALAAS”).

## Līguma izpildes vieta un darbības laiks

### Atkritumu savākšanas automašīnas piegādājamas SIA „ALAAS” 21 (divdesmit vienas) nedēļas laikā no līguma noslēgšanas dienas Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, Križevņikos.

## Nolikuma saņemšanas vieta

### Nolikumu var saņemt līdz 2012.gada 13. februārim plkst. 11:00, katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00 SIA „ALAAS” birojā, Križevņikos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 13. februārim plkst. 11:00, iesniedzot personīgi SIA „ALAAS” birojā, Križevņikos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam.

### Piedāvājumi tiks atvērti SIA „ALAAS” birojā, Križevņikos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 2012.gada 13. februārī plkst. 11:00.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

### Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, saistošs iesniedzējam, vismaz 120 (viens simts divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

### Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām un jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

### pasūtītāja nosaukums un adrese;

### pretendenta nosaukums un adrese;

### atzīme “Piedāvājums atklātam konkursam „Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs SIA ALAAS 2011/7. Neatvērt līdz 2012.gada 13. februāra plkst. 11:00

### Piedāvājums sastāv no:

### pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai atklātā konkursā (viens oriģināls un divas kopijas);

### tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas);

### finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).

### Piedāvājuma ārējā iepakojumā (nolikuma 1.8.1.punktā norādītajā aploksnē) ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, kā arī pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu.

### Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

### atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”;

### pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

### Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegta svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

### Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot šī nolikuma 1.6.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu atkritumu savākšanas automašīnu piegāde SIA „ALAAS” vajadzībām.

## Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

## Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

## Pasūtītājs paredz slēgt iepirkuma līgumu par atkritumu savākšanas automašīnu piegādi, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Avansa maksājums – 10% (desmit procenti) no līguma kopējās summas.

## Automašīnām ir jābūt reģistrētām CSDD un uz vienu gadu apdrošinātām ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. Piedāvājumā jāiekļauj CSDD obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas darbības reģionam Latvijā.

## Līguma izpildē automašīnu  piegādātājam jānodrošina:

### garantija automašīnām un agregātiem - 24 (divdesmit četri) mēneši vai 300 000 (trīs simti tūkstoši) km nobraukums;

### servisa iespējas līdz 100 (simts) km robežās no automašīnu piegādes vietas adreses vai jānodrošina automašīnu nogāde uz servisu un atpakaļ uz piegādātāja rēķina;

### servisa pakalpojumi jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc pieteikuma saņemšanas.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā

### Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.

### Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

### Pretendentam Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi nepārsniedz LVL 100,00 (viens simts latu).

### Likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.

### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

### Augstāk minētajos punktos noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

## Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, tehniskajām un profesionālajām spējām

### Pretendents spēj nodrošināt automašīnu garantijas apkalpošanu un remontu automašīnu garantijas termiņā.

### Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir piegādājis vismaz četras automašīnas atkritumu savākšanai, kā arī Pretendents ir kvalitatīvi nodrošinājis tehnisko apkopi (servisu) atkritumu savākšanas automašīnām.

### Pretendents likumā noteiktajā kārtībā un apjomā veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no darba ņēmēja ienākumiem.

### Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst šī nolikuma 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā izvērtēšanā nepiedalās.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

### Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (2.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai viņa pilnvarota persona (pievieno pilnvaru). Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka pretendenta sniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa.

### Pretendenta rakstveida apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

### Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Automašīnu ražotāja autorizēta autoservisa, kas norādīts pretendenta tehniskajā piedāvājumā, izsniegts apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas gadījumā uzņemas nodrošināt garantijas apkalpošanu un remontu automašīnu garantijas termiņā saskaņā ar šī nolikuma un līguma projekta prasībām.

### Automašīnu ražotāja vai izplatītāja izsniegta izziņa vai līguma kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības (veikt to garantijas apkalpošanu un remontu).

### Informācija par pretendenta pēdējo triju (2009., 2010., 2011.g.) gadu laikā veiktām  atkritumu savākšanas mašīnu piegādēm (brīvā formā), iesniedzot papildus vismaz divu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par sadarbību ar pasūtītāju norādot, kad un kādu tehniski līdzvērtīgu transportlīdzekļu piegāde ir veikta un kādi tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumi ir sniegti pienācīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

### Minētie pretendentu atlases dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.

### Tehniskajam piedāvājumam pievienojams ražotāja izdots informatīvais materiāls, kurā ir norādīti piedāvātās automašīnu parametri.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (3.pielikums).

### Finanšu piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvātās automašīnu piegādi un nodošanu pasūtītājam, kā arī izmaksas, kas saistītas ar automašīnu reģistrāciju un apdrošināšanu.

# Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

## Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Tehniskajai specifikācijai un konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

# Iepirkuma līgums

## Pasūtītājs iepirkuma līgumu par atkritumu savākšanas automašīnu piegādi slēgs ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (4.pielikumu).

## Ja Pretendentam ir iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu šajā daļā ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu un izpildījis visas nolikuma prasības vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijas tiesības

### Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) Komisijas locekļu.

### Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

### Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību šī nolikuma prasībām.

### Publisko iepirkuma likumā noteiktā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

### Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

### Izslēgt pretendentu no vērtēšanas atklātā konkursā, ja viņa piedāvājums neatbilst šim nolikumam un Publisko iepirkumu likumam.

### Izvēlēties nākamo pretendentu ar zemāko piedāvāto cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.1.8.Visas citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

### Nodrošināt atklātā konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par konkursa nolikumu.

### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.5.Visi citi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pienākumi.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības

### Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

### Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

### Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

### Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

### Iesniegt sūdzību par iepirkuma komisijas darbību attiecībā uz atklāta konkursa likumību.

8.1.6.Visas citas Publisko iepirkumu likumā paredzētās tiesības.

## Pretendenta pienākumi

### Sagatavot piedāvājumus atbilstoši šī nolikuma prasībām.

### Sniegt patiesu informāciju.

### Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

### Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

8.2.5. Visi citi Publisko iepirkumu likumā paredzēti pienākumi.

# Pielikumi

### Tehniskā specifikācija (1.pielikums);

### Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);

### Finanšu piedāvājuma veidlapa (3.pielikums);

### Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums).

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ATKRITUMU SAVĀKŠANAS AUTOMAŠĪNĀM

- Vispārīgā informācija

Pretendentam jāpiegādā Pasūtītājam 4 (četras) atkritumu savākšanas, pārvadāšanas automašīnas - trīs divu asu ar riteņu konfigurāciju 4x2, vienu trīs asu ar riteņu konfigurāciju 6x2*4. Automašīnu piegādes termiņš ir 21 nedēļa no līguma noslēgšanas dienas.

Kopā ar piegādājamajām automašīnām (turpmāk Precēm), Pretendentam jānodrošina Pasūtītājs ar Preces lietošanas instrukcijām izgatavotājvalsts un latviešu valodā, apkopes grāmatu, garantijas sertifikātu uz piegādātajām Precēm, rezerves daļu katalogu, kā arī pavadzīmi par piegādātajām Precēm saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti divos eksemplāros un šīm izmaksām jābūt iekļautām Preču cenā. Par katru no piegādātajām Precēm Pretendentam jāsagatavo rokasgrāmata, kurā, kā minimums, jāietver:

ražotāja izsniegts un Pretendenta tulkots Preces vispārīgs darba procesa apraksts un pilna visaptveroša Preces ekspluatācijas instrukcija;

regulāro un periodisko apkopju atšifrējums tabulas veidā.

1.1.Automašīnu atbilstība standartiem

    - Visām piegādājamajām automašīnām un to elementiem ir jāatbilst Eiropas Savienībā apstiprinātiem standartiem.

    - Atbilstība Publisko iepirkumu likuma 46.prim panta trešās daļas 1.punkta prasībām - automašīna atbilst EIRO 5  attiecībā uz oglekļa dioksīda, slāpekļu oksīdu,  metāna nesaturošu ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu (saskaņā ar likuma 46.prim panta trešās daļas 1.punktu.)

    - Visām piegādājamajām automašīnām jāatbilst LR ceļu satiksmes noteikumiem attiecībā uz to pārvietošanu pa valsts koplietošanas ceļiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 3.pielikuma nosacījumiem, bez jebkādām papildus un/vai speciālajām atļaujām.

    - Visām piegādājamām automašīnām jāspēj nodrošināt visu darba funkciju pilnvērtīga darbība ārējās atmosfēras gaisa temperatūras diapazonā no – 25o līdz + 35o pēc Celsija skalas, pie jebkuriem atmosfēriskajiem nokrišņiem.

    - Pēc automašīnu piegādes, Pretendentam jāveic automašīnu visaptveroša pārbaude, tajā skaitā jāveic darbības pārbaude uz vietas poligonā. Pasūtītājs, pēc automašīnu piegādes, veic piegādāto automašīnu atbilstības pārbaudi. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādāto automašīnu atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai, vai tās kvalitāti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā automašīnas noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar automašīnu noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz preces Piegādātājam.

1.2.  Personāla apmācība

1.2.1. Pretendentam pēc Preču piegādes, tās uzstādīšanas un pārbaudes, ir jāveic Pasūtītāja personāla apmācība. Uz katru no piegādāto Preci Pretendentam ir jāapmāca Pasūtītāja nozīmētie darbinieki (līdz 2 cilvēkiem uz katru piegādājamo vienību). Par apmācības laiku Pasūtītājs jāinformē vismaz piecas darba dienas iepriekš. Pasūtītājs ir tiesīgs norādīt citu, Pasūtītājam pieņemamu apmācības laiku. Apmācības jāveic latviešu valodā un apmācību ilgums iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

1.2.2.Apmācībai jābūt visaptverošai un tajā kā minimums ir jāiekļauj:

lietošanas ievadinstruktāža un piegādāto Preču visaptverošs raksturojums;

piegādāto Preču darbības iespēju demonstrējumi reālos darba apstākļos;

piegādāto Preču pareizas un drošas lietošanas instruktāža;

darba drošības instruktāža darbā ar piegādātām Precēm;

instruktāža par veicamajām apkopēm un remontiem garantijas un pēcgarantijas laikā;

instruktāža par remontservisa vai rezerves detaļu pasūtīšanas kārtību.

1.2.3.Pēc apmācību pabeigšanas, Puses paraksta aktu par apmācības veikšanu.

- Atkritumu savākšanas, pārvadāšanas mašīnu šasijas 4x2 tehniskie parametri 3 gab.:

Vienai no šīm trijām automašīnām jābūt šasijai ar rezerves riteni.

- Divu asu ar riteņu konfigurāciju 4x2.

- Automašīnu rāmim jābūt pastiprinātam jeb ar paaugstinātu izturību.

- Pilna masa minimāli 18000 kg.

- Aizmugures ass tehniskā kravnesība minimāli 13000 kg .

- Priekšējās ass tehniskā kravnesība minimāli 7500 kg.

- Aizmugurējai asij jābūt ar pneimatisku balstiekārtu.

- Dzenošā tilta reduktors ar diferenciāļa bloķētāju.

- Šasijas riepu izmērs 315/80.

- Motora (dīzeļdzinēja) darba tilpums ne mazāk kā 8 litri, jauda minimāli 220 zs.

- Minimāli 1000 Nm augsts griezes moments motora apgriezienu diapazonā no 1000 līdz 1500 apgr/min.

- Priekšējais bampers metāla.

- Degvielas tvertne alumīnija ar tilpumu no 280-300 litriem.

- Slodzes displejs aizmugures tiltam.

- Degvielas priekšsildes elements.

- Atbilstība aktuālajām izplūdes gāzu kvalitātes EU direktīvām.

- Brauciena kontroles dators.

- Mehāniskā pārnesumkārba.

- Kabīnes krāsa tumši zila.

- Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas virsbūves tehniskie parametri:

  - Virsbūves minimālais tilpums 16 m3 .

  - Virsbūves kravnesība minimāli 6000 kg.

  - Virsbūvei jābūt paredzētai konteineru iztukšošanai, kuru tilpums ir 120/240/360/660/770/1100 litri un kuri ir izgatavoti saskaņā ar DIN standartiem vai ekvivalents.

  - Konteineru iztukšošanas ierīces minimālā celtspēja 950 kg.

  - Viena darba cikla apjoms minimāli 2,5 m3 .

  - Virsbūvei jābūt paredzētai liela gabarīta atkritumu savākšanai (piemēram, mēbeles, dīvāni, skapji).

  - Konteinera iztukšošanas iekārtai jābūt vadāmai no abām virsbūves pusēm garenvirzienā.

  - Atkritumu izkraušana no kabīnes un virsbūves kreisās puses.

  - Virsbūves krāsa tumši zila.

  - Darba gaismu lukturi minimāli 4 gb.

  - Virsbūvei jābūt aprīkotai ar ievadīto atkritumu presēšanas ierīci, kuras presēšanas jauda ir minimāli 300 kN.

  - Instrumentu kaste metāla ar min. tilpumu 100 litri.

  - Virsbūvei jāatbilst Eiropas direktīvas 98/37/EC prasībām.

3. Atkritumu savākšanas, pārvadāšanas mašīnas šasijas 6x2*4 tehniskie parametri 1 gab.:

- Trīs asu ar riteņu konfigurāciju 6x2*4.

- Automašīnas rāmim jābūt pastiprinātam jeb ar paaugstinātu izturību.

- Pilna masa minimāli 26000 kg.

- Aizmugurējo asu kopējā kravnesība minimāli 19000 kg .

- Priekšējās ass tehniskā kravnesība minimāli 7500 kg.

- Aizmugurējai asij jābūt ar pneimatisku balstiekārta.

- Dzenošā tilta reduktors ar diferenciāļa bloķētāju.

- Šasijas riepu izmērs 315/80.

- Motora (dīzeļdzinēja) darba tilpums ne mazāk kā 9 litri, jauda minimāli 300 zs.

- Minimāli 1000 Nm augsts griezes moments motora apgriezienu diapazonā no 1000 līdz 1500 apgr/min.

- Priekšējais bampers metāla.

- Degvielas tvertne alumīnija ar tilpumu no 280-300 litriem.

- Slodzes displejs aizmugures tiltam.

- Degvielas priekšsildes elements.

- Atbilstība aktuālajām izplūdes gāzu kvalitātes EU direktīvām.

- Brauciena kontroles dators.

- Mehāniskā pārnesumkārba.

- Jābūt šasijai ar rezerves riteni.

- Kabīnes krāsa tumši zila.

- Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas virsbūves tehniskie parametri:

  - Virsbūves minimālais tilpums 20-22 m3 .

  - Virsbūves kravnesība minimāli 11 000 kg.

  - Virsbūvei jābūt paredzētai konteineru iztukšošanai, kuru tilpums ir 120/240/360/660/770/1100 litri un kuri ir izgatavoti saskaņā ar DIN standartiem vai ekvivalents.

  - Konteineru iztukšošanas ierīces minimālā celtspēja 950 kg.

  - Viena darba cikla apjoms minimāli 2,5 m3 .

  - Virsbūvei jābūt paredzētai liela gabarīta atkritumu savākšanai (piemēram, mēbeles, dīvāni, skapji).

  - Konteinera iztukšošanas iekārtai jābūt vadāmai no abām virsbūves pusēm garenvirzienā.

  - Atkritumu izkraušana no kabīnes un virsbūves kreisās puses.

  - Virsbūves krāsa tumši zila.

  - Darba gaismu lukturi minimāli 4 gb.

  - Virsbūvei jābūt aprīkotai ar ievadīto atkritumu presēšanas ierīci, kuras presēšanas jauda ir minimāli 300 kN.

  - Instrumentu kaste metāla ar min. tilpumu 100 litri.

  - Virsbūvei jāatbilst Eiropas direktīvas 98/37/EC prasībām.

Serviss:

Servisa pieejamība 7 dienas nedēļā un nevēlāk kā 24 stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Cita informācija:

- Iepirkumā piedāvātajām visām automašīnām jābūt aprīkotām ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu, ugunsdzēšamo aparātu, atstarojošo vesti.

- Pretendents var piedāvājumam pievienot informāciju un materiālus, kas raksturo piedāvāto automašīnu tehniski un vizuāli.

- Pretendentam, piegādājot automašīnu, Pasūtītājam jānodod:

  - automašīnas servisa grāmatiņa;

  - tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentācija latviešu valodā;

  - rezerves atslēga;

  - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;

  - reģistrētās numura zīmes.

2.pielikums

pretendenta Pieteikums

dalībai atklātā konkursā „Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde”

(identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2011/7)

1. Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” veikt atkritumu savākšanas, pārvadāšanas automašīnu piegādi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām.

2. Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir vismaz 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

3. Apliecinām, ka esam pilnīgi iepazinušies ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un piedāvājuma cenā esam pilnīgi iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas, mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju šajā sakarā tagad, kā arī atsakāmies tādas celt līguma darbības laikā.

4. Apliecinām, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr./personas kods:

Juridiskā/deklarētā adrese:

Faktiskā/dzīvesvietas adrese:

Bankas nosaukums un filiāle:

Bankas kods:

Konta Nr.:

Kontaktpersona: ___________________________ (vārds, uzvārds) ____________ (tālruņa Nr.)

Pielikumā: (uzskaitīt pielikumā esošos dokumentus)

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.

Datums: _______________

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Atkritumu savākšanas automašīnas piegāde”

iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2011/7,

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam atbilstoši nolikumā noteiktajam veikt atkritumu savākšanas automašīnu piegādi:

________________________________________________________________________

(automašīnas bāzes modeļa ražotāja nosaukums un automašīnas modeļa nosaukums)

| N.p.k. | Mašīnas veids pēc šasijas un virsbūves | Skaits | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mašīna ar šasiju 4x2 (šasija ar rezerves riteni) | 1 |  |
| 2 | Mašīna ar šasiju 4x2 | 2 |  |
| 3 | Mašīna ar šasiju 6x2*4(šasija ar rezerves riteni) | 1 |  |
| Cena kopā bez PVN |  |
| PVN |  |
| Cena kopā ar PVN |  |

Kopējā Piedāvājuma cena bez PVN _______________________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________

(PVN __% vārdos un skaitļos)

Kopējā Piedāvājuma cena ar PVN ________________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

Apliecinām, ka:

- automašīnu piegādes termiņš ir 21 nedēļa no līguma noslēgšanas dienas;

- piedāvātajā līguma summā ir iekļautas visas nolikumā noteiktās izmaksas;

- piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas Pretendentiem.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums

Piedāvājuma parakstīšanas datums, Z.V.

4.pielikums

iepirkuma līgumA

par atkritumu savākšanas automašīnu piegādi

projekts

Rēzeknē,                                                                                                  2012.gada __.____________

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” reģistrācijas Nr.42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, tās valdes locekļa Aigara Metlāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā saukts Pircējs, no vienas puses, un

__________________________________, tās ___________________________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar __________________, turpmāk šī līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, ievērojot Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz Pircēja rīkotā atklātā konkursa „Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde”, identifikācijas numurs SIA ALAAS 2011/7, turpmāk šī līguma tekstā saukts iepirkums, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Saskaņā ar līguma noteikumiem, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem valdījumā un apmaksā, atbilstoši šī līguma 2.punktam, četras atkritumu savākšanas automašīnas –

marka:__________, modelis: _____________, skaits:1(viens);

marka:__________, modelis: _____________, skaits:1(viens);

marka:__________, modelis: _____________, skaits:1(viens);

marka:__________, modelis: _____________, skaits:1 (viens) (turpmāk tekstā – Prece).

  - Pārdevējs sniedz garantijas servisa pakalpojumus Pircējam, pamatojoties uz Pārdevēja iepirkumā noteiktajiem Garantijas noteikumiem:

    - garantija automašīnai – 24 (divdivdesmit četri) mēneši;

    - garantija agregātiem - 24 (divdesmit četri) mēneši vai 300 000 (trīs simti tūkstoši) km nobraukums;

    - servisa iespējas līdz 100 (simts) km robežās no automašīnas piegādes vietas adreses vai jānodrošina automašīnas nogāde uz servisu un atpakaļ uz piegādātāja rēķina;

    - servisa pakalpojumi jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc pieteikuma saņemšanas.

  - Preces cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) ir LVL ________ (_________ lati _________- santīmi) (turpmāk tekstā – līguma summa). PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preci Pārdevējs piegādā līdz 201_.gada __.__________________ Rēzeknes novada Ozolaines pagastā uz ”Križevņiku” sadzīves atkritumu poligonu.

  - Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma un iepirkuma izpildi.

- Norēķinu kārtība

  - Pircējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un Pārdevēja izrakstītā rēķina saņemšanas samaksā Pārdevējam avansa maksājumu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās līguma summas.

  - Atlikušās līguma summas samaksu Pircējs veic saskaņā ar Pircēja finanšu līzinga devēja nosacījumiem, noslēdzot trīspusēju līgumu starp Pircēju, Pārdevēju un finanšu līzinga devēju.

- preCes piegāde, nodošana un pieņemšana

  - Pārdevējs piegādā Preci – Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, „Križevņiki” sadzīves atkritumu poligonā.

  - Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju Aktu. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos aktos noteiktajā kartībā veikto reģistrāciju saistītos dokumentus, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanas polisi, ekspluatācijas instrukciju un servisa grāmatiņu.

  - Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību līguma noteikumiem un paraksta Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas Pārdevējam. Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam. Ja minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam.

  - Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības.

  - Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 3.3.punktā minētajā termiņā  Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu.

  - Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Visas īpašuma tiesības uz Pircēju pāriet tikai tad, kad Pircējs ir pilnībā norēķinājies par Preci.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Pircēja tiesības:

    - pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;

    - pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja garantijas nosacījumus;

    - pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;

    - pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertu. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums;

    - nepieņemt Preci, ja tā neatbilst līguma noteikumiem;

    - pieprasīt informāciju par līguma izpildes gaitu.

  - Pircēja pienākumi:

    - pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar līguma noteikumiem;

    - veikt maksājumus saskaņā ar līgumā noteikto samaksas kārtību.

    - piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.

  - Pārdevējam tiesības saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar līguma noteikumiem.

  - Pārdevēja pienākumi:

    - saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam dalībai ceļu satiksmē;

    - samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci;

    - veikt Preces reģistrāciju Ceļu Satiksmes Drošības direkcijā (turpmāk - CSDD) uz Pircēja norādītās personas vārda (līzinga devējs) un segt ar to saistītās izmaksas;

    - iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;

    - līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret citu līguma prasībām atbilstošu Preci vai novērst nepilnības;

    - sniegt garantiju saskaņā ar Pārdevēja iepirkumā piedāvātajiem Garantijas noteikumiem un nodrošināt Pircējam iespēju veikt garantijas remontu un tehnisko apkopi 100 km rādiusā ap Preces piegādes vietu vai nodrošināt Preces nogādi uz servisu un atpakaļ uz Pārdevēja rēķina;

    - mainot apakšuzņēmēju, iepriekš vienoties ar Pircēju. Jaunajam apakšuzņēmējam jāatbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā;

    - pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par līguma izpildes gaitu.

- soda sankcijas

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līguma 1.4.punktā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no līguma summas ar PVN par katru kavējuma dienu.

  - Ja Pārdevējs līguma 3.3. un 4.4.5.punktos noteiktajā kārtībā neapmaina nekvalitatīvo Preci pret jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības, Pārdevējs maksā līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no nekvalitatīvās Preces summas par katru nokavēto dienu.

  - Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no līguma izpildes vai Pircējs līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Pārdevēja vainas dēļ:

    - Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksā Pircējam saņemto avansa maksājumu;

    - Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas;

    - sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma izbeigšanu.

  - Līguma 5.1., 5.2.punktos minētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no saistību izpildes.

- KVALITĀTE

Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem, likumos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņas uzskata ir iespējama un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Līguma termiņš un tā izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja:

    - ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - Pārdevējs saskaņā ar līguma 3.3.punktā noteikto kārtību nav novērsis trūkumus;

    - Pārdevējs kavē no līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;

    - Pārdevējs nomainījis apakšuzņēmējus, nesaskaņojot ar Pircēju.

  - Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Šādā gadījumā Pārdevējs maksā līgumā noteikto līgumsodu, atlīdzina visus radušos zaudējumus, kā arī līguma 5.3.1.punktā noteiktā kārtībā atmaksā saņemto avansa maksājumu.

  - Līguma 8.2.2. un 8.2.3.punktā noteiktās tiesības Pircējs var izmantot tikai līdz brīdim, kad parakstīts Akts vai saskaņā ar līguma noteikumiem uzskatāms, ka Prece ir pieņemta.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

- CITI NOTEIKUMI

  - Termini, kas lietoti šajā līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini līguma tekstā lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie noteikumi.

  - Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

  - Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot līguma grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Gadījumos, kas nav paredzēti līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

  - Korespondence, kas saistīta ar līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā līgumā norādītajā Pircēja adresē: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633 un Pārdevēja adresē:___________________________________________ ______________________________________________________________________ un uzskatāma par saņemtu:

    - ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītājam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;

    - ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tā nogādāta saņēmējam;

    - ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma;

    - ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi.

  - Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.

  - Kontaktpersona no Pircēja puses - _____________________ (tālr. __________________; e-pasts __________________________).

  - Kontaktpersona no Pārdevēja puses _________________ (tālr. ________________; e-pasts _________________________).

  - Ja kāds no līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus līguma noteikumus un pārējie līguma punkti paliek spēkā.

  - Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros uz __ (_____________) lapām latviešu valodā, Pircējam tiek nodoti divi līguma eksemplāri, Pārdevējam tiek nodots viens līguma eksemplārs, un visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt visiem līguma noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus.

  - Līgumam tiek pievienots Pārdevēja piedāvājums iepirkumā uz ___ (________) lapām (1.pielikums).

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimeniekošanas sabiedrība” Reģistrācijas numurs 42403013918 Adrese „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633 Tālr. 28359080, fakss 64667440 Sebbanka Rāznas filiāle Kods UNLALV2X014 Konts LV39UNLA0050003733873 | ________________________ Adrese: Reģ.Nr. Banka: Kods: Konta Nr. |
| Valdes loceklis | amats |
| ____________________ A.Metlāns | ___________________ Vārds, uzvārds |