APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2012.gada 18.jūlija sēdē,

protokols Nr.1

Rēzeknes novada pašvaldība

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā)

„Dricānu vidusskolas sporta zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošana”

NOLIKUMS

(iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2012/21)

Rēzekne

2012.

SATURS

| 1. | Vispārīgā informācija ………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Piedāvājumu noformēšanas prasības, piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība ……………………………………………………. | 3 |
| 3. | Informācija par iepirkuma priekšmetu ……….…………………………... | 5 |
| 4. | Prasības pretendentiem …………………………………………………….. | 5 |
| 5. | Iesniedzamie dokumenti ……………………………………………………. | 5 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un piedāvājuma izvēles kritēriji ……… | 6 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi ………………………………. | 6 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi ………………………………………... | 7 |
| 9. | Iepirkuma līguma slēgšana un norēķinu kārtība …………………………. | 7 |
|  | Pielikumi: |  |
|  | 1.pielikums. Pretendenta pieteikuma forma …………………………………. | 8 |
|  | 2.pielikums. Tehniskā specifikācija ……………………………………………… | 9 |
|  | 3.pielikums. Apliecinājums Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā ………………………………………………………………… | 17 |
|  | 4.pielikums. Finanšu un tehniskā piedāvājuma forma …………………………. | 18 |
|  | 5.pielikums. Iepirkuma līguma projekts ………………………………………… | 19 |
|  | 6.pielikums. Pieņemšanas – nodošanas akta forma ………………………. | 23 |

1. Vispārīgā informācija.

## 1.1. Iepirkuma metode un iepirkuma komisija.

1.1.1. Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā (turpmāk tekstā – iepirkums) tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – likums) un šo nolikumu (turpmāk tekstā – nolikums).

1.1.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un tehniskai specifikācijai.

1.1.3. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma līgums par sporta zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošanu.

1.1.4. Iepirkumu veic ar Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora 2012.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.3-6/174 izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija).

1.1.5. Kontaktpersona ir iepirkuma komisijas loceklis Jānis Volks, kas ir tiesīgs sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu. Kontaktpersonas tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2012/21.

1.3. Ziņas par pasūtītāju.

1.3.1. Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība.

1.3.2. Pasūtītāja rekvizīti:

adrese: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601,

reģ.Nr.90009112679,

banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

konts: LV14TREL9801020785010

tālr./faksa Nr.64625935

e-pasta adrese: info@rdc.lv

1.4. Iepirkuma priekšmets.

1.4.1. Iepirkuma priekšmets ir sporta zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošana, saskaņā ar pievienoto tehnisko specifikāciju, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa (2.pielikums).

1.4.2. CPV kods: 32330000-5 (skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra).

## 1.5. Iepazīšanās ar nolikumu.

1.5.1. Visām ieinteresētajām personām ir iespēja iepazīties ar šo nolikumu Rēzeknes novada pašvaldībā pēc adreses: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 22.kabinetā darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, vai Rēzeknes novada mājaslapā internetā: www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”.

2. Piedāvājumu noformēšanas prasības, piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

2.1. Piedāvājuma noformēšana.

2.1.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda sekojošā informācija:

2.1.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

2.1.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

2.1.1.3. Piedāvājums iepirkumā „Dricānu vidusskolas sporta zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošana”;

2.1.1.4. Identifikācijas numurs RNP 2012/21;

2.1.1.5. Neatvērt līdz 2012.gada 30.jūliam plkst.14-00.

2.1.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām:

2.1.2.1. Pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls), ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

2.1.2.2. Finanšu un tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls), saskaņā ar pievienoto paraugu (4.pielikums).

2.1.3. Uz katras piedāvājuma daļas jābūt attiecīgam uzrakstam “Pretendenta atlases dokumenti”, “Finanšu un tehniskais piedāvājums”, tās atbilstoši nolikuma 2.1.1.punktam ievieto aploksnē.

2.1.4. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

2.1.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.1.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.1.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltīta vai pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

2.1.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības apjomu.

2.1.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

2.1.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 2.2.1. un 2.2.2.apakšpunktā noteiktos gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

2.2.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 30.jūlijam,   plkst.14-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

2.2.2. Piedāvājums, kas nav iesniegts 2.2.1.punktā noteiktajā termiņā vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek izskatīts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam.

2.2.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā un apmainot piedāvājumus, vai nosūtot pa pastu jaunu piedāvājumu vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

2.3. Piedāvājuma derīguma termiņš.

2.3.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs pretendentam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai vismaz 60 (sešdesmit) dienas no 2.2.1.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

2.3.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 2.3.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas rakstiski paziņo par to pasūtītājam 2 (divu) darbdienu laikā.

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu.

3.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta.

3.1.1. Iepirkuma priekšmets ir sporta zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums), tajā skaitā:

3.1.1.1. Lielās sporta zāles akustiskās sistēmas instalācija, ar iespēju pieslēgties telpu iekšējās izziņošanas sistēmai.

3.1.1.2. Sporta halles telpu iekšējās izziņošanas sistēmas instalācija, ar iespēju pieslēgties pie sporta zāles akustiskās sistēmas.

3.1.1.3. Pārvietojama zāles apskaņošanas komplekta piegāde.

3.1.2. Paredzamais iepirkuma līguma izpildes laiks: 20 (divdesmit) dienas.

3.1.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta – Dricānu vidusskolas sporta zāle, Rēzeknes novada, Dricānu pagasta, Dricānos, LV-4615.

4. Prasības pretendentiem.

4.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.

4.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi.

4.1.2. Pretendentam jābūt reģistrētam licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

4.2. Pretendenta vidējam gada finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (triju) gadu laikā (2009.-2011.gads) jābūt vismaz 5 (piecas) reizes lielākam par piedāvājuma kopējo cenu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

4.3.Pretendentam jānodrošina preces kvalitāte, atbilstoši normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu prasībām.

4.4. Pretendentam pēdējo 3 (triju) gadu laikā (2009.-2011.gads) jābūt pieredzei vismaz      3 (triju) skaņas instalācijas projektu realizēšanā, t.sk. akustiskās sistēmas instalācija lielās zālēs un telpu iekšējās izziņošanas sistēmas instalācija.

4.5. Nolikuma 4.1.1.–4.1.2.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz pretendenta – personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.

5. Iesniedzamie dokumenti.

5.1. Pretendenta atlases dokumenti.

5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums).

5.1.1.1. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltīta vai pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

5.1.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kas pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

5.1.2. Uzņēmumu reģistra vai citas kompetentās iestādes izdotās apliecības kopija.

5.1.3. Apliecinājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas prasībām (3.pielikums).

5.1.4. Izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējo 3 (triju) gadu laikā (2009.-2011.gads) un vidējo gada finanšu apgrozījumu šajā laika posmā.

5.1.5. Pasūtītājam adresēts, rakstisks apliecinājums par piedāvāto preču kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām. 5.1.6. Pasūtītājam adresēts, rakstisks iekārtu ražotāja apliecinājums par to, ka skandas, kuras tiks uzstādītas sporta zālē, ir ražotas Eiropas Savienībā.

5.1.7. Informācija par pēdējo 3 (triju) gadu laikā (2009.-2011.gads) realizētajiem skaņas instalācijas projektiem, norādot pasūtītājus, kontaktpersonu tālruņu numurus, apskaņošanas sistēmas ierīkošanas vietu un laiku, kā arī līgumcenu.

5.1.8. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc komisijas pieprasījuma saņemšanas papildu iesniedz ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegtu Latvijas un ārvalsts kompetentas institūcijas (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā) izziņu, kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

## 5.2. Finanšu un tehniskais piedāvājums.

5.2.1. Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo, saskaņā ar šim nolikumam pievienoto finanšu un tehniskā piedāvājuma formu (4.pielikums), atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

5.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma saistību izpildi, un proti: izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, komandējumiem, nodokļiem, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, materiālu izmaksas, iekārtu vērtība un citi maksājumi, kas nepieciešami līgumsaistību pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, kā arī piedāvājuma kopējo cenu, par kādu tiks veikta tehniskai specifikācijai atbilstošo preču piegāde un uzstādīšana.

5.2.3. Preces cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Atsevišķi norāda PVN summu un līguma summu, ieskaitot PVN. Cenas tiek noapaļotas līdz              2 (diviem) skaitļiem aiz komata.

6. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un piedāvājuma izvēles kritēriji.

6.1. Komisija atlasa pretendentus un pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.

## 6.2. Ja komisija konstatē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tā šī pretendenta piedāvājumu noraida un turpmāk nevērtē.

6.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un tehniskai specifikācijai, tiek izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

7.1.1. pieaicināt ekspertus;

7.1.2. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

7.1.3. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

7.1.4. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;

7.1.5. pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

7.1.6. no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīt izziņas iesniegšanu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniedza Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, nosakot šādas izziņas iesniegšanai 10 (desmit) darbdienu termiņu.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

7.2.1. laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību;

7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

7.2.3. vērtēt iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņemot attiecīgu lēmumu;

7.2.4. informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

7.2.5. triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam komisijas lēmumu, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi.

8.1. Pretendenta tiesības:

8.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

8.1.3. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

8.2. Pretendenta pienākumi:

8.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

8.2.2. sniegt patiesu informāciju;

8.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

8.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Iepirkuma līguma slēgšana un norēķinu kārtība.

9.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā iepirkuma līguma projektu (5.pielikums).

9.2. Norēķini ar piegādātāju tiks veikti sekojošā kārtībā:

9.2.1. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā paredzēta priekšapmaksa 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas;

9.2.2. galīgais norēķins 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas pēc apskaņošanas sistēmas ierīkošanas Dricānu vidusskolas sporta zālē un pieņemšanas – nodošanas akta (6.pielikums) parakstīšanas 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                             A.Koļčs

# 1.pielikums

PIETEIKUMS

par piedalīšanos iepirkumā „Dricānu vidusskolas sporta zāles

apskaņošanas sistēmas ierīkošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2012/21)

Rēzeknes novada pašvaldībai

Pretendents <pretendenta nosaukums, firma>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, tā <ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds> personā, iepazīstoties  ar iepirkuma nolikumu, apliecina, ka:

- iepirkuma noteikumi ir zināmi un pilnībā saprotami;

- piekrīt nolikuma noteikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas izpildīt iepirkuma līguma nosacījumus un atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām ierīkot apskaņošanas sistēmu Dricānu vidusskolas sporta zālē pēc adreses: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615;

- visas iekārtas un materiāli atbilst ES standartiem, atbilstības sertifikāti tiks iesniegti pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un pirms ierīkošanas darbu uzsākšanas;

- visas piedāvājumā iekļautās ziņas par pretendentu un piedāvātajām precēm ir patiesas;

- šim pieteikumam pievienotie dokumenti veido pretendenta piedāvājumu;

- piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

<Pretendenta nosaukums> piedāvā ierīkot apskaņošanas sistēmu Dricānu vidusskolas sporta zālē 20 (divdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža par līguma cenu Ls <cena skaitļiem> (<cena vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Informācija par pretendentu:

reģistrācijas Nr.__________________________________________

juridiskā adrese __________________________________________

adrese korespondences nosūtīšanai ___________________________

bankas rekvizīti – bankas nosaukums _________________________

kods ___________________, konta Nr. _______________________

tālruņa un faksa numuri ____________________________________

e-pasta adrese ____________________________________________

<Parakstītāja amats, vārds un uzvārds> _______________________

(paraksts)

z.v.

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- KOMPLEKTĀCIJA

- Lielās sporta zāles akustiskās sistēmas instalācija

Skandas jāizvieto sporta zālē pie griestu konstrukcijas. Komutācijas vieta – trenera kabinetā vai zālē, pie ieejas. Aparatūrai jābūt ievietotai pārvietojamā rekā (stendā).

| Nr. p.k. | Piegādājamā vienība | Mērv. | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktīvā skanda | gab. | 12 |
| 2. | Vads - līnija strāva | metri | 110 |
| 3. | Skandas kronšteini ar (2m) ķēdēm | gab. | 12 |
| 4. | Powercon konektors A | gab. | 12 |
| 5. | Powercon konektors B | gab. | 12 |
| 6. | Schuko rozete | gab. | 2 |
| 7. | XLR konektors (male) | gab. | 20 |
| 8. | XLR konektors (female) | gab. | 20 |
| 9. | Skaņas pults | gab. | 1 |
| 10. | Kompresors | gab. | 1 |
| 11. | CD, USB, FM-Radio | gab. | 1 |
| 12. | Galvas radio mikrofons | kompl. | 2 |
| 13. | Rokas radio mikrofons | kompl. | 2 |
| 14. | Rokas mikrofons | gab. | 3 |
| 15. | Komentatoru austiņas ar mikrofonu | gab. | 1 |
| 16. | Komentatoru austiņu vads | gab. | 1 |
| 17. | Uzstādīšana | kompl. | 1 |

- Sporta halles telpu iekšējās izziņošanas sistēmas instalācija (Komutācijas vieta – vestibilā pie administratora)

| Nr. p.k. | Piegādājamā vienība | Mērv. | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Griestu skaļrunis | gab. | 12 |
| 2. | Pastiprinātājs | gab. | 2 |
| 3. | CD-3 CD un MP3 modulis iebūvējams pastiprinātājā | gab. | 1 |
| 4. | TM-3 AM / FM radio modulis iebūvējams pastiprinātājā | gab. | 1 |
| 5. | Galda mikrofons ar pogu | gab. | 1 |
| 6. | Vads griestu skaļruņiem | metri | 200 |
| 7. | Audio vadu komplekts slēgumam | gab. | 12 |
| 8. | Uzstādīšana | kompl. | 1 |

- Pārvietojams zāles apskaņošanas komplekts

| Nr. p.k. | Piegādājamā vienība | Mērv. | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktīvā skanda | gab. | 2 |
| 2. | Aktīvā subbasu skanda | gab. | 2 |
| 3. | Vads - līnija strāva | metri | 15 |
| 4. | Powercon konektors A | gab. | 2 |
| 5. | Schuko rozete | gab. | 2 |
| 6. | XLR konektors (male) | gab. | 2 |
| 7. | XLR konektors (female) | gab. | 2 |

- TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

(pretendents aizpilda tabulas aili „Pretendenta piedāvātā vērtība" un iesniedz aizpildītu tabulu Finanšu un tehniskajā piedāvājumā, aili „Atbilstība" pretendentam nav jāizpilda)

| Nosaukums | Prasītā vērtība, ja nav norādīts savādāk tad tā ir minimālā vērtība | Pretendenta piedāvātā vērtība | Atbilstība |
| --- | --- | --- | --- |
| Lielās sporta zāles akustiskās sistēmas instalācija |
| Aktīvā skanda |  |  |  |
| Tips | Kompakta, 2 joslu aktīvā akustiskā sistēma |  |  |
| SPL max | 132.5 dB |  |  |
| SPL (1W/1M) | 99.5dB |  |  |
| Frekvenču diapazons (-10dB) | 55 Hz - 19 KHz |  |  |
| Frekvenču raksturlīkne (-6dB) | 60 Hz - 18.5 KHz |  |  |
| Skaļruņi | 1 X 12" skaļrunis ar divkāršo spoli (Double Sided Voice Coil), 1 x 1.75" draiveris, izgatavots no tehniskā polimēra (TechnicalPolymer Diaphragm). Ar rotējamu ruporu. |  |  |
| Pastiprinātāja modulis | 400W RMS |  |  |
| A.C konektori | 2 Neutrik Powercon NAC3MPA/B |  |  |
| Signāla konektori | XLR3 Male, Female |  |  |
| Piekares stiprinājumi | Pieci M6 piekares stiprinājumi iestrādāti katrā skandas sānā |  |  |
| Korpuss | Asimetriska konstrukcija, izgatavots no īpaši apstrādāta un mitrumnoturīga tropiska izpildījuma kokšķiedras materiāla (Tropicalized wood-fiber material) |  |  |
| Krāsojums (apdare) | Melna POLYMPACT tekstūras poliuretāna krāsa. |  |  |
| Aizsargsiets | Melns perforēts tērauds |  |  |
| Izmēri | 605x350x390mm |  |  |
| Svars ne vairāk kā | 26.6 kg |  |  |
| Ekvalaizers | Zemās frekvences (centrs) 100Hz, augstās - (centrs) 7KHz |  |  |
| Skaņas seguma leņķi ne vairāk kā | 60º X 35º |  |  |
| Vads - līnija strāva |  |  |  |
| Tips | Kombinētais vads līnija/strāva |  |  |
| Izolācija | Melna gumija, iestrādātas auduma šķiedras |  |  |
| Līnijas vads | 3 dzīslas |  |  |
| Strāvas vads | 3x 1.5mm |  |  |
| Skandas kronšteini ar (2m) ķēdēm |  |  |  |
| Tips | Kronšteini skandu iekāršanai pie griestu sijām, katrai skandai 4 iekares kronšteini |  |  |
| Stiprinājums pie skandas | M6 |  |  |
| Ķēde | Garums - 2 metri, atbilstoši skandas svaram |  |  |
| Stiprinājums pie sijas | Karabīne |  |  |
| Powercon konektors A |  |  |  |
| Tips | 3-pinu strāvas ieejas konektors, 250V/1pins, 20A |  |  |
| Krāsa | Zila |  |  |
| Powercon konektors B |  |  |  |
| Tips | 3-pinu strāvas izejas konektors, 20A/250V |  |  |
| Krāsa | Pelēka |  |  |
| Schuko rozete |  |  |  |
| Tips | 220V 10A |  |  |
| XLR konektors (male) |  |  |  |
| Tips | XLR konektors metāla krāsā, 3-8mm diametra kabelim (Neutrik vai ekvivalents) |  |  |
| XLR konektors (female) | gab. |  |  |
| Tips | XLR konektors metāla krāsā, 3-8mm diametra kabelim (Neutrik vai ekvivalents) |  |  |
| Skaņas pults |  |  |  |
| Tips | Profesionāla analogā 8 kanālu pults |  |  |
| Ieejas | 4x stereo ieejas (jack/RCA) ar 2-band ekvalaizeru |  |  |
| Ekvalaizers | 3-band ekvalaizers ar parametrijām |  |  |
| Monitorlīnijas | 4 x aux send |  |  |
| Fīderi | 100 mm fīderi ar signāla un pīķa LED lampiņām katram kanālam |  |  |
| 19'' reka savietojams | 19" rackmounts kit |  |  |
| Izmēri | 50.6 x 11.9 x 52.3cm |  |  |
| Svars | 8.25 kg |  |  |
| Kompresors |  |  |  |
| Tips | Rekā montējams stereo kompresors |  |  |
| Funkcijas | Stereo kompresors/ekspanders/limiters/geits |  |  |
| Kanālu skaits | 2 |  |  |
| Ieejas | 2x XLR, 2x 1/4" TRS, 2x 1/4" TS Return |  |  |
| Izejas | 2x XLR, 2x 1/4" TRS, 2x 1/4" TS Send |  |  |
| Kompresija (Compression Threshold) | -40dB to +20dB |  |  |
| Kompresijas attiecība (Compression Ratio) | 1:1 – Infinity:1 |  |  |
| Attack Time | 0.1 mSec to 150 mSec/20dB |  |  |
| Release Time | 0.05 mSec to 5 Sec/20dB |  |  |
| Gate Threshold | Off to +15dB |  |  |
| Gate Ratio | 1:1.2 to 1:8 |  |  |
| Frequency Response | : 20Hz to 20kHz, +0/-0.05dB |  |  |
| Dynamic Range: | Dynamic Range: 125dB |  |  |
| Izmēri | 483 x 195 x 45mm |  |  |
| Svars | 3.1kg |  |  |
| CD, USB, FM-Radio |  |  |  |
| Tips | CD-USB MP3 atskaņotājs ar FM Radio tūneri |  |  |
| Funkcijas | Izmantojams kā Radio - CD/MP3 kopā vai atsevišķi |  |  |
| CD atskaņotājs | MP3, CD, CD-R, CD-R/W |  |  |
| MP3 | MP3 atskaņotājs no USB vai SD-kartes |  |  |
| USB porti | 2 |  |  |
| Displejs | LCD |  |  |
| Tālvadības pults | + |  |  |
| Radio | 87.5 - 108 MHz ar atmiņu |  |  |
| Izmēri | 44x482x250 mm |  |  |
| Svars | 3.6 |  |  |
| Galvas radio mikrofons |  |  |  |
| Tips | UHF bezvadu sistēma ar jostas raidītāju un galvas radio mikrofonu |  |  |
| Mikrofons | Galvas mikrofons (Uni-directional lavalier) |  |  |
| Uztvērējs | UHF, metāla korpuss, True-diversity uztveršanas režīms, LCD displejs, ACT funkcija |  |  |
| Uztvērēja izmēri, svars | 210x44x206, 1 kg |  |  |
| Kanālu skaits | 100 |  |  |
| Raidītājs | Uz jostas stiprināms, metāla korpusā |  |  |
| Barošana | 2 x AA |  |  |
| Uztvērēja izmēri, svars | 63x105x21, 95g |  |  |
| Rokas radio mikrofons |  |  |  |
| Tips | UHF bezvadu sistēma ar rokas radio mikrofonu |  |  |
| Uztvērējs | UHF, metāla korpuss, True-diversity uztveršanas režīms, LCD displejs, ACT funkcija |  |  |
| Uztvērēja izmēri, svars | 210x44x206, 1 kg |  |  |
| Kanālu skaits | 100 |  |  |
| Rokas radio mikrofons | Kondensatora tipa, plastmasas korpusā, ar SCAN funkciju |  |  |
| Barošana | 2 x AA |  |  |
| Uztvērēja izmēri, svars | 50 Ø x 235 mm, 250g |  |  |
| Rokas mikrofons |  |  |  |
| Tips | Profesionāls kardoīda dinamiskais vada mikrofons |  |  |
| Parametri | Frekvence (frequency response) 50 - 15.000 Hz, 300 omi |  |  |
| Korpuss | Metāla |  |  |
| Svars | 298 g |  |  |
| Komentatoru austiņas ar mikrofonu |  |  |  |
| Tips | Apvienotās komentatoru austiņas at galvas mikrofonu |  |  |
| Austiņas | Dinamikās, slēgtā tipa, 50 omi, 94dB, 30Hz-20kHz |  |  |
| Mikrofons | Dinamiskais, hipercardoīda, 200omi, 40Hz-12kHz |  |  |
| Krāsa | Melna |  |  |
| Svars | 390g |  |  |
| Komentatoru austiņu vads |  |  |  |
| Tips | Vads komentatoru austiņām |  |  |
| Parametri | Garums 1,5m, ar 6.3 mm stereo spraudni and 3-pin XLR spraudni |  |  |
| Audio un strāvas vadu komplekts slēgumam |  |  |  |
| Slēguma vadi | Nepieciešamie komutācijas vadi sistēmas slēgumam |  |  |
| Sporta halles telpu iekšējās izziņošanas sistēmas instalācija |
| Griestu skaļrunis |  |  |  |
| Tips | Piekaramajos griestos iebūvējams, 2 joslu kokasiālais skaļrunis | Pretendenta piedāvātā vērtība | Atbilstība |
| Jauda | 35W |  |  |
| Pretestība | 100v line |  |  |
| SPL | 92 dB |  |  |
| Frekvenču josla | 50 Hz - 20 KHz |  |  |
| Skaļruņi | 1x8'', 1x2" |  |  |
| Izmēri (diam) | 324 x 95 |  |  |
| Svars | 1.3 kg |  |  |
| Pastiprinātājs |  |  |  |
| Tips | Analogais pastiprinātājs ar iebūvējamiem CD radio moduļiem |  |  |
| Jauda | 240 W |  |  |
| Strāva, voltāža | 115V/220V, 50/60Hz, DC 24V |  |  |
| Izejas | Skaļruņi 8omi, 25V, 70V, 100V; līnija - 600Omi, 1V |  |  |
| Ieejas | Mikrofoni 1to4:250W, 1mV, balansētais ar fantomu; AUX; tālruņa līnija |  |  |
| Frekvence (frequency response) | 60Hz - 15KHz |  |  |
| Līmeņu regulācija (tone control) | 100 Hz+/-10dB 10KHz +/- 10dB |  |  |
| Zonu skaits | 2 |  |  |
| Izmēri | 88 x 430 x 385 mm |  |  |
| Svars | 13 kg |  |  |
| CD-3 CD un MP3 modulis |  |  |  |
| Tips | CD / MP3 modulis, iebūvējams pastiprinātājā |  |  |
| TM-3 AM / FM radio modulis iebūvējams pastiprinātājā |  |  |  |
| Tips | AM/FM modulis, iebūvējams pastiprinātājā |  |  |
| Galda mikrofons ar pogu |  |  |  |
| Tips | Uz galda novietojams kondensatoru mikrofons ar ieslēgšanas pogu |  |  |
| Parametri | Kardoīda (polar pattern), 150Hz-15kHz, 133dB maksimālais SPL, pretestība - 530 omi |  |  |
| Pieslēgums | Kabelis (0.5-1m) ar XLR konektoru |  |  |
| Galda paliktņa izmēri | 160 x 120 x 65mm |  |  |
| Vads griestu skaļruņiem |  |  |  |
| Līnijas vads | 2 x 1.5 mm |  |  |
| Audio un strāvas vadu komplekts slēgumam |  |  |  |
| Slēguma vadi | Nepieciešamie komutācijas vadi sistēmas slēgumam |  |  |
| Pārvietojams zāles apskaņošanas komplekts |
| Aktīvā skanda |  |  |  |
| Tips | Kompakta, 2 joslu aktīvā akustiskā sistēma |  |  |
| SPL max | 138 dB |  |  |
| SPL (1W/1M) | 101dB |  |  |
| Frekvenču diapazons (-10dB) | 38 Hz - 19 KHz |  |  |
| Frekvenču raksturlīkne (-6dB) | 43 Hz - 18.5 KHz |  |  |
| Skaļruņi | 2 X 15" skaļruņi ar divkāršo spoli (Double Sided Voice Coil), 1 x 1.75" draiveris, izgatavots no tehniskā polimēra (TechnicalPolymer Diaphragm). Ar rotējamu ruporu. |  |  |
| Pastiprinātāja modulis | 500W RMS (low) + 500W (hi) |  |  |
| A.C konektori | 2 Neutrik Powercon NAC3MPA/B |  |  |
| Signāla konektori | XLR3 Male, Female |  |  |
| Piekares stiprinājumi | Pieci M6 piekares stiprinājumi iestrādāti katrā skandas sānā |  |  |
| Korpuss | Simetriska konstrukcija, izgatavots no īpaši apstrādāta un mitrumnoturīga tropiska izpildījuma kokšķiedras materiāla (Tropicalized wood-fiber material) |  |  |
| Krāsojums (apdare) | Melna POLYMPACT tekstūras poliuretāna krāsa. |  |  |
| Aizsargsiets | Melns perforēts tērauds. |  |  |
| Izmēri | 118x44.5x47mm. |  |  |
| Svars ne vairāk kā | 43.3 kg |  |  |
| Ekvalaizers | Zemās frekvences (centrs) 100Hz, augstās - (centrs) 7KHz |  |  |
| Skaņas seguma leņķi ne vairāk kā | 70º X40º |  |  |
| Aktīvā subbasu skanda |  |  |  |
| Tips | Reflex tipa aktīvais subs |  |  |
| SPL max | 132 dB |  |  |
| SPL (1W/1M) | 96 dB |  |  |
| Frekvenču josla | 45Hz - 100/150/200Hz |  |  |
| Skaļruņi | 1 X 15" (DSVC - Double Sided Voice Coil) |  |  |
| Pastiprinātāja modulis | 500W RMS / 2000W Pīķa |  |  |
| A.C konektori | Standarta |  |  |
| Signāla konektori | 2 x XLR3 Male, Female |  |  |
| Korpuss | Izgatavots no MDF |  |  |
| Krāsojums | Melna "POLYMPACT" tekstūras poliuretāna krāsa |  |  |
| Aizsargsiets | Melns perforēts tērauds |  |  |
| Izmēri | 600x440x510mm. |  |  |
| Svars ne vairāk kā | 30.1 kg |  |  |
| Vads - līnija strāva |  |  |  |
| Tips | Kombinētais vads līnija/strāva |  |  |
| Izolācija | Melna gumija, iestrādātas auduma šķiedras |  |  |
| Līnijas vads | 3 dzīslas |  |  |
| Strāvas vads | 3x 1.5mm |  |  |
| Powercon konektors A |  |  |  |
| Tips | 3-pinu strāvas ieejas konektors, 250V/1pins, 20A |  |  |
| Krāsa | Zila |  |  |
| Schuko rozete |  |  |  |
| Tips | 220V 10A |  |  |
| XLR konektors (male) |  |  |  |
| Tips | XLR konektors metāla krāsā, 3-8mm diametra kabelim (Amphenol vai Neutrik) |  |  |
| XLR konektors (female) | gab. |  |  |
| Tips | XLR konektors metāla krāsā, 3-8mm diametra kabelim (Amphenol vai Neutrik) |  |  |

- CITAS OBLIGĀTĀS PRASĪBAS

  - Visām iekārtām (vienībām) obligātās prasības:

3.1.1.	iekārtām jābūt jaunām, neekspluatētām un ekspluatācijas kārtībā;

3.1.2.	iekārtās nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas;

3.1.3.	iekārtas nav atradušās lietošanā vai demonstrācijā;

3.1.4.	iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām;

3.1.5.	iekārtu garantijai jābūt ne mazāk kā 2 (divi) gadi.

3.2. Iekārtas jāpiegādā norādītajā adresē, jāuzstāda, jāpieslēdz elektrotīklam un jāpārbauda gatavība ekspluatēšanai. Piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu un ekspluatācijas pārbaudi veic Izpildītāja personāls, sadarbojoties ar Pasūtītāja darbiniekiem.

3.3. Jāiesniedz sporta zāles skandu izvietojuma tehniskie rasējumi.

3.4. Jāparedz instalācijas vadu slēpta izbūve. Sporta zāles palīgtelpās vadi izvietojami virs esošajiem piekārtajiem griestiem.  Vadi, kas šķērso sienas izvietojami zem apmetuma vai penālā. Sporta zālē griestu daļā vadi izvietojami uz esošajām kabeļtrepēm vai esošajām jumta kopnēm.

3.5. Piedāvājumā jāparedz apskaņošanas sistēmas pieslēgums pie esošajiem elektrības sadales skapjiem un ar to saistītie izdevumi.

3.6. Apskaņošanas sistēmas izbūves laikā sporta zāles grīdai jāparedz virsmas pārklājums.

3.7. Pasūtītājam ir tiesības mainīt izbūvējamās apskaņošanas sistēmas apjomu.

3.pielikums

Rēzeknes novada pašvaldībai

APLIECINĀJUMS

Publisko iepirkumu likuma

81.panta piektajā daļā

paredzētajā kārtībā.

Apliecinu, ka attiecībā uz <pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi, un proti:

- nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: __________________________________

Paraksts: _________________________________________

Datums: _________________________________________

4.pielikums

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Dricānu vidusskolas sporta zāles

apskaņošanas sistēmas ierīkošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2012/21)

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienības izmaksa | Vienību skaits | Kopsumma (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. | <utt. nodalot atsevišķi visas izmaksas> |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| 2.3. | <utt. nodalot atsevišķi visas izmaksas> |  |  |  |
| <…> |  |  |  |  |
| <…> |  |  |  |  |
| <…> |  |  |  |  |
| <…> |  |  |  |  |
| <…> |  |  |  |  |
| <…> |  |  |  |  |
| <…> |  |  |  |  |
| <…> |  |  |  |  |
|  | <utt. nodalot atsevišķi visas izmaksas> |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma summa (bez PVN) |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
| Kopējā piedāvājuma summa (ar PVN) |  |

Apliecinu, ka:

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas;

- piedāvājums paredz kvalitātes atbilstību Eiropas standartiem;

- tiek nodrošināta garantija _________ gadi.

Pielikumā:

- ražotāja apliecinājums;

- tehniskie rasējumi.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _______

Rēzeknē                                                                                2012.gada__________________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un <Pretendenta – juridiskās personas nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk saukta – Piegādātājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošana” (identifikācijas Nr. RNP 2012/21), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un saskaņā ar Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Piegādātājs piegādā skaņas aparatūru un ierīko Dricānu vidusskolas sporta zālē apskaņošanas sistēmu, turpmāk – Sistēma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Piegādātāja iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, un Pasūtītājs pieņem un apmaksā to.

  - Piegādātājs nodrošina Sistēmas kvalitātes atbilstību Eiropas standartiem.

- Līguma kopējā summa

  - Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāda Ls _________ (<summa vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN sastāda Ls ______ (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN (____%) – Ls ___________ (<summa vārdiem>).

  - Līguma kopējā summā iekļauta Sistēmas vērtība, tās ierīkošanas un citas izmaksas, saskaņā ar Piegādātāja finanšu un tehnisko piedāvājumu (2.pielikums).

- Pušu pienākumi

  - Piegādātājs apņemas:

    - piegādāt skaņas aparatūru atbilstoši tehniskai specifikācijai (1.pielikums) un finanšu un tehniskajam piedāvājumam (2.pielikums);

    - ierīkot apskaņošanas sistēmu Dricānu vidusskolas sporta zālē – Dricānos, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, šajā līgumā noteiktajā termiņā;

    - nodrošināt Sistēmas atbilstību tehniskai specifikācijai un kvalitātes standartiem.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt piegādāto un ierīkoto Sistēmu, pārbaudot tās kvalitāti, kā arī parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu;

    - norēķināties par piegādāto un ierīkoto Sistēmu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

  - Pēc Sistēmas pieņemšanas šajā līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs var pieteikt Piegādātājam pretenzijas tikai par Sistēmas slēptajiem defektiem.

- Sistēmas pieņemšanas un nodošanas kārtība

  - Pēc skaņas aparatūras piegādes un apskaņošanas sistēmas ierīkošanas Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (3.pielikums).

  - Sistēmas pieņemšanas laikā konstatētie trūkumi vai bojājumi tiek fiksēti abpusējā aktā par konstatētajiem trūkumiem, norādot trūkumu novēršanas laiku. Šajā aktā konstatētie trūkumi vai bojājumi novēršami uz Piegādātāja rēķina.

  - Pēc trūkumu novēršanas vai bojātas aparatūras apmainīšanas pret kvalitatīvu Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (3.pielikums).

5. Sistēmas kvalitāte

  - Sistēmas kvalitātei jāatbilst Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

  - Par līguma prasībām atbilstošu Sistēmu šī līguma izpratnē atzīstama Sistēma, kas atbilst līguma noteikumiem, tehniskai specifikācijai (1.pielikums) un Piegādātāja finanšu un tehniskajam piedāvājumam (2.pielikums).

  - Piegādātājam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo skaņas aparatūru, ja tā zaudējusi kvalitāti uzglabāšanas un/vai lietošanas noteikumu neievērošanas rezultātā no Pasūtītāja puses.

  - Skaņas aparatūra atzīstama par līguma noteikumiem neatbilstošu arī gadījumos, kad no Piegādātāja puses par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār.

- Norēķinu kārtība

  - Norēķins par piegādāto skaņas aparatūru un ierīkoto apskaņošanas sistēmu tiek veikts Latvijas valsts latos (Ls) ar pārskaitījumu Piegādātāja norādītajā kontā bankā sekojošā kārībā:

    - priekšapmaksa 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas      Ls __________ (<summa vārdiem>) tiek veikta pēc šī līguma noslēgšanas            10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas;

    - atlikušais maksājums 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas Ls __________ (<summa vārdiem>) tiek veikts pēc apskaņošanas sistēmas ierīkošanas un pieņemšanas – nodošanas akta (3.pielikums) parakstīšanas             10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātāja kontā ienāk šī līguma 6.1.1. un 6.1.2.apakšpunktā norādītās summas.

- Pušu atbildība

  - Ja Piegādātājs ir piegādājis līguma prasībām neatbilstošu skaņas aparatūru un noteiktajā termiņā neapmaina to vai nenovērš aktā par konstatētajiem trūkumiem norādītos apskaņošanas sistēmas trūkumus, tas maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu.

  - Ja Pasūtītājs neveic norēķinu līguma 6.1.punktā noteiktajos termiņos, tas maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto rēķinu.

  - Ja Piegādātājs vienpusēji atkāpjas no līguma, tas maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma kopējās summas, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu.

  - Ja līgums tiek izbeigts 9.3. vai 9.4. punktā paredzētajos gadījumos, vainīgā Puse maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, pārskaitot to attiecīgās Puses kontā bankā 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par vienpusēju atkāpšanos no līguma.

  - Puses pilnā apmērā atlīdzina viena otrai visus nodarītus zaudējumus, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām, ja zaudējumi ir radušies šī līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes, izņemot 7.4. un 7.5.punktā paredzētos gadījumus.

8.	Nepārvarama vara

8.1.	Neviena no Pusēm nav atbildīga par līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc līguma noslēgšanas, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā līgumā noteiktais izpildes termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.

8.2.	Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura apstākļi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

8.3.	Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse tiek atbrīvota no līgumsoda un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

9. Strīdu izskatīšanas un līguma izbeigšanas kārtība

  - Strīdus un domstarpības, kas var rasties līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīds risināms tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Puses ir tiesīgas lauzt līgumu pirms termiņa, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs ir piegādājis līguma prasībām neatbilstošu skaņas aparatūru un pēc līgumsoda piemērošanas ir atteicies apmainīt to.

  - Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja Pasūtītājam tika piemērots līgumsods par apmaksas termiņu nokavējumu, un maksājums netiek veikts ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām. Šajā gadījumā piemērojams līguma 7.5.punktā paredzētais līgumsods.

  - Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma Puses paziņo viena otrai vienu mēnesi iepriekš.

10. Līguma termiņš

10.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Apskaņošanas sistēmas ierīkošana šī līguma ietvaros tiek veikta 20 (divdesmit) dienu   laikā no līguma stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.augustam.

- Nobeiguma noteikumi

  - Visi līguma grozījumi vai papildinājumi ir veicami rakstiski, Pušu pārstāvjiem tos parakstot. Tie ir spēkā no parakstīšanas brīža un ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Puses 3 (triju) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Paziņojumi par atkāpšanos no līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz līgumu, nosūtāma ierakstītā sūtījumā uz līgumā norādītajām adresēm.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz _____ (<lapu skaits vārdiem>) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Piegādātāja, ar sekojošiem pielikumiem: 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz _____ (<lapu skaits vārdiem>) lapām, 2.pielikums – Finanšu un tehniskais piedāvājums uz _____ (<lapu skaits vārdiem>) lapām.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

| PIRCĒJS: | PĀRDEVĒJS: |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldība Reģ.Nr.90000014584 Juridiskā adrese: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV14TREL9801020785010 Kontaktpersona: Jānis Volks tālr. 64607175 e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv ____________________________ M.Švarcs | ___________________________________ Reģ.Nr.____________________________ Juridiskā adrese: _____________________ ___________________________________ Banka: _____________________________ Kods: ______________________________ Konts: _____________________________ Kontaktpersona:_____________________ tālr. _______________________________ e-pasts: ____________________________ _________________________________ <paraksta atšifrējums> |

6.pielikums

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Rēzeknē                                                                                    2012.gada _______________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un <juridiskās personas nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk saukta – Piegādātājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī Puses vai Puse, pamatojoties uz noslēgtā starp Pusēm līguma 4.1.punktu, sastāda šo aktu par sekojošo:

- Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem piegādāto skaņas aparatūru un Dricānu vidusskolas sporta zālē ierīkoto apskaņošanas sistēmu par kopējo summu Ls _________ (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN (21%) summa – Ls ________ (<summa vārdiem>), kopējā summa ar PVN – Ls ________ (<summa vārdiem>).

- Puses apliecina piegādātās skaņas aparatūras un ierīkotās apskaņošanas sistēmas labu kvalitāti, atbilstību līguma noteikumiem, Pasūtītāja tehniskai specifikācijai un Piegādātāja finanšu un tehniskajam piedāvājumam, kā arī Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

- Pasūtītājam nav pretenziju pret Piegādātāju.

- Pēc šī akta parakstīšanas Pasūtītājs veic norēķinu ar Piegādātāju Līguma 6.1.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā un kārtībā

- Šis akts sastādīts uz vienas lapas, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei, un ir līguma Nr._________ neatņemama sastāvdaļa.

| PASŪTĪTĀJS |  | PIEGĀDĀTĀJS |
| --- | --- | --- |
| M.Švarcs |  | <paraksta atšifrējums> |