| Nr. p/k | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IY | Y |
|  | I KĀRTA |  |  |  |
|  | Esošā urbuma Nr.1 (LVĢMC 7981) atjaunošana |  |  |  |
|  | Artēziskā urbuma skalošana (H=70,0m) | kompl. | 1 |  |
|  | Urbuma karotāžas darbi | kompl. | 1 |  |
|  | Urbuma galvas daļas nomaiņa | kompl. | 1 |  |
|  | Urbuma akas atjaunošana (remonts) | kompl. | 1 |  |
|  | Dziļurbuma sūknis Q=6,79m3/h, h~62 m, 1,87 KW komplektā ar spiediena sensoru, vadības bloks ar skapi un visām motora aizsardzībām, kabeļiem, drošības trosi un montāžu | kompl. | 1 | SP 8A-15 vai analogs |
|  | Aizbīdnis DN 50 | gab. | 2 |  |
|  | Pretvārsts DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | Pāreja DN50/32 | gab. | 2 |  |
|  | Ūdensmērītājs DN32 | gab. | 1 |  |
|  | Manometrs 0-10 bar ar manometrisku krānu | gab. | 1 |  |
|  | Paraugu noņemšanas krāns DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | Atloks DN50 | gab. | 4 |  |
|  | Cinkotā tērauda caurule DN50 | m | 3 |  |
|  | Līkums 90( DN50 bezšuvju | gab. | 2 |  |
|  | Slēdzama siltināta lūka | kompl. | 1 |  |
|  | Vēdināšanas daļas cauruļvads De110 PVC | m | 2 |  |
|  | Līkums 90( De110 PVC | gab. | 1 |  |
|  | Skavas (pakāpieni) | gab. | 7 |  |
|  | Betona balsts | m3 | 0,3 |  |
|  | Redukcijas pāreja PE/metāls DN50 | gab. | 1 |  |
|  | Ūdens līmeņa mērītājs | gab. | 1 |  |
|  | Esošā urbuma Nr.2 (LVĢMC 13935) tamponāža |  |  |  |
| 1. | Artēziskā urbuma LVĢMC DB 13935 tamponāža (H≈70,0m) | kompl. | 1 |  |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 (no mezgla ŪM-1a līdz akai Ū1-14 Dārza ielā) |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi : |  |  |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De63 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 2.0m) | m | 79,5 | EVOPIPES EVO SCGR Ultrastress vai analogiskā caurdūruma caurule |
|  | PE100 SDR17 caurule De63 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 2.5m) | m | 35,5 |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De32 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 2.0m) | m | 15,0 |  |
|  | Caurdūruma būvbedres zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī (izmēri saskaņā ar caurdūruma veikšanas tehnoloģijam) | gab | 7 |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 10,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 29,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 2,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 6,5 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (12,5 tn) izbūvējot zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab. | 1 |  |
|  | Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 2 |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 40 mm | gab. | 1 |  |
|  | Cauruļu veidgabali |  |  |  |
|  | Trejgabali un krustgabali |  |  |  |
|  | PE trejgabals (gludi gali) ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas |  |  |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 63 mm | gab. | 3 |  |
|  | Atloku aizbīdņi un ventiļi uzstādīšanai akās |  |  |  |
|  | Apkalpes ventilis 50mm uzstādīšanai akā, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 2 |  |
|  | Pazemes apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 32mm pievienojumam | gab. | 5 |  |
|  | Adapteri un pārejas |  |  |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 63x32 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 63x40 mm | gab. | 1 |  |
|  | PE pāreja uzmava-ārējā vītne: nominālais diametrs 25mm | gab. | 4 |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 32 mm | gab. | 1 |  |
|  | Universālās dubultuzmavas un savienojošās uzmavas |  |  |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 1 |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De40mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 1 |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De32mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 4 |  |
|  | Sedli |  |  |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63mm | gab. | 4 |  |
|  | Gala noslēgi |  |  |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 32mm | gab. | 1 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 0,5 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d50 mm | vieta | 1 |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d32 mm | vieta | 1 |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d25 mm | vieta | 4 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un utilizācija | m | 15 |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 1 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Elektriskie tīkli (zemsprieguma) | vieta | 1 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 51,5 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 77,0 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta un mālaina grunts,) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 46 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 46 |  |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 (no akas Ū1-1 (neieskaitot) un līdz mezglam ŪM-100) |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi : |  |  |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De63 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 3.0m) ar ievilkšanu apvalkcaurulē, ar centrējošiem gredzeniem (14 gab.) | m | 22,5 | EVOPIPES EVO SCGR Ultrastress vai analogiskā caurdūruma caurule |
|  | Caurdūruma PE apvalkcaurule De160 x 9,5 mm (dziļums līdz 3.0m) ar galu aiztaisīšānu | m | 22,5 |  |
|  | Caurdūruma būvbedres zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī (izmēri saskaņā ar caurdūruma veikšanas tehnoloģijam) | gab | 1 |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 155,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 25,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 69,5 |  |
|  | Cauruļu veigabali |  |  |  |
|  | Pazemes apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 32mm pievienojumam | gab. | 2 |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam | gab. | 1 |  |
|  | PP kape D400,ķeta vāks (skat. tipveida rasējumu ŪKT-36) | gab. | 1 |  |
|  | Adapteri un pārejas |  |  |  |
|  | PE pāreja uzmava-ārējā vītne: nominālais diametrs 25mm | gab. | 2 |  |
|  | Universālās dubultuzmavas un savienojošās uzmavas |  |  |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De32mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 2 |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 32 mm | gab. | 1 |  |
|  | Sedli |  |  |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63mm | gab. | 2 |  |
|  | Gala noslēgi |  |  |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 63mm | gab. | 1 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 0,5 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.25-32 mm | vieta | 2 |  |
|  | Aizsargcaurules |  |  |  |
|  | Aizsargcaurule De110x6.6 mm | m | 27,0 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un utilizācija | m | 10 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 1 |  |
|  | Kanalizācijas tīkli | vieta | 4 |  |
|  | Caurteka | vieta | 1 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Grants ceļa seguma atjaunošana | m2 | 410 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 180 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta un mālaina grunts,) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 200 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 200 |  |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 (no mezgliem ŪM-36 līdz mezgliem ŪM-17 (neieskaitot) ( ieskaitot līdz mezglam ŪM-41 un līdz akai Ū1-4 (neieskaitot)) |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi : |  |  |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De32 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 3.0m) | m | 20,5 | EVOPIPES EVO SCGR Ultrastress vai analogiskā caurdūruma caurule |
|  | Caurdūruma būvbedres sausā būvgrāvī (izmēri saskaņā ar caurdūruma veikšanas tehnoloģijam) | gab | 1 |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 103,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 85,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 3,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 31,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 5,0 |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 276,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 115,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 3,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 40 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 143 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 77,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 7,0 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 tn) izbūvējot zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab. | 1 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 3.0 – 3.5 m | gab. | 1 | Iztukšošanas aka |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 tn) izbūvējot zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 2.5 – 3.0 m | gab. | 1 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 3.0 – 3.5 m | gab. | 1 | Iztukšošanas aka |
|  | Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 110 mm | gab. | 5 |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 2 |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 40 mm | gab. | 2 |  |
|  | Cauruļu veigabali |  |  |  |
|  | Trejgabali un krustgabali |  |  |  |
|  | Atloku trejgabals : nominālais diametrs: 100 mm | gab. | 2 |  |
|  | PE trejgabals (gludi gali) ar ārējo diametru 40 mm | gab. | 2 |  |
|  | PE trejgabals (gludi gali) ar ārējo diametru 32 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas |  |  |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 110 mm | gab. | 6 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 40 mm | gab. | 2 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 32 mm | gab. | 2 |  |
|  | Atloku aizbīdņi un ventiļi uzstādīšanai akās |  |  |  |
|  | Atloku aizbīdnis : nominālais diametrs 100mm | gab. | 4 |  |
|  | Atloku aizbīdnis : nominālais diametrs 40mm | gab. | 1 |  |
|  | Apkalpes ventilis 32mm uzstādīšanai akā, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 40mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 1 |  |
|  | Pazemes apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 32mm pievienojumam | gab. | 13 |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 2 |  |
|  | Adapteri un pārejas |  |  |  |
|  | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : nominālais diametrs 100mm | gab. | 5 |  |
|  | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 50mm : nominālais diametrs 40mm | gab. | 1 |  |
|  | PE pāreja uzmava-ārējā vītne: nominālais diametrs 25mm | gab. | 8 |  |
|  | Atloku pāreja Dn100x40mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 50x40 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 40x32 mm | gab. | 4 |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | PE līkums 60° : ārējais diametrs: 110 mm | gab. | 1 |  |
|  | PE līkums 30° : ārējais diametrs: 110 mm | gab. | 2 |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 110 mm | gab. | 1 |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 40 mm | gab. | 1 |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 32 mm | gab. | 1 |  |
|  | EM līkums 45° : ārējais diametrs: 110 mm | gab. | 2 |  |
|  | Universālās dubultuzmavas un savienojošās uzmavas |  |  |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De32mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 11 |  |
|  | Sedli |  |  |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 110mm | gab. | 8 |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 32mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 110mm | gab. | 1 |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 50mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 110mm | gab. | 2 |  |
|  | Gala noslēgi |  |  |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 32mm | gab. | 2 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 2,0 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.25-32 mm | vieta | 11 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un utilizācija | m | 170 |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 4 |  |
|  | Žoga pagaidu demontāža un atjaunošana | m | 20 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 8 |  |
|  | Siltumtīkli | vieta | 1 |  |
|  | Caurteka | vieta | 2 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 350 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 1811 |  |
|  | Cementa seguma atjaunošana | m2 | 4 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta grunts,) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 285 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 285 |  |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 (no artēziska urbuma un ŪSS un līdz mezglam ŪM-88a, no akas Ū1-6 līdz akai EŪ-3 un no mezgla ŪM-50 līdz akai Ū1-5 |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi : |  |  |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De110 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 3.0m) | m | 21,5 | EVOPIPES EVO SCGR Ultrastress vai analogiskā caurdūruma caurule |
|  | PE100 SDR17 caurule De63 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 3.0m) | m | 42,0 |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De32 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 3.0m) | m | 26,0 |  |
|  | Caurdūruma būvbedres sausā būvgrāvī (izmēri saskaņā ar caurdūruma veikšanas tehnoloģijam) | gab | 4 |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 305,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 208,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 75 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 6,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 278,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 47,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 40 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 1,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 25,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 28,5 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 tn) izbūvējot zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab. | 4 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 – 3.0 m | gab. | 1 | Iztukšošanas aka |
|  | Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 110 mm | gab. | 10 |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 5 |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 40 mm | gab. | 3 |  |
|  | Cauruļu veigabali |  |  |  |
|  | Trejgabali un krustgabali |  |  |  |
|  | Atloku trejgabals : nominālais diametrs: 100 mm | gab. | 8 |  |
|  | PE trejgabals (gludi gali) ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 6 |  |
|  | PE trejgabals (gludi gali) ar ārējo diametru 110/63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas |  |  |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 110 mm | gab. | 4 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 63 mm | gab. | 19 |  |
|  | Atloku aizbīdņi un ventiļi uzstādīšanai akās |  |  |  |
|  | Atloku aizbīdnis : nominālais diametrs 100mm | gab. | 10 |  |
|  | Apkalpes ventilis 32mm uzstādīšanai akā, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 40mm pievienojumam | gab. | 3 |  |
|  | Apkalpes ventilis 50mm uzstādīšanai akā, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam | gab. | 1 |  |
|  | Pazemes tipa aizbīdņi un apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN100 mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi | gab. | 3 |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 32mm pievienojumam | gab. | 1 |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 32mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 40mm pievienojumam | gab. | 1 |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam | gab. | 7 |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 1 |  |
|  | Adapteri un pārejas |  |  |  |
|  | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : nominālais diametrs 100mm | gab. | 19 |  |
|  | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm | gab. | 2 |  |
|  | PE pāreja uzmava-ārējā vītne: nominālais diametrs 50mm | gab. | 1 |  |
|  | Atloku pāreja Dn100x50mm | gab. | 2 |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 63x40 mm | gab. | 3 |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 110x63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 63x32 mm | gab. | 1 |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | PE līkums 30° : ārējais diametrs: 110 mm | gab. | 1 |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 32 mm | gab. | 1 |  |
|  | Universālās dubultuzmavas un savienojošās uzmavas |  |  |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De110mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 3 |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 6 |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De40mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 3 |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De32mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 1 |  |
|  | Sedli |  |  |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63mm | gab. | 1 |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 110mm | gab. | 1 |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 50mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 110mm | gab. | 1 |  |
|  | Gala noslēgi |  |  |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 32mm | gab. | 1 |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 40mm | gab. | 1 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 2,0 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.100 mm | vieta | 3 |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm | vieta | 6 |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.25-32 mm | vieta | 4 |  |
|  | Esošās ūdensvada skatakas remontdarbi, tājā skaitā pārseguma nomaiņa, jauna ķeta lūka uzstādīšāna | kompl. | 1 |  |
|  | Aizsargcaurules |  |  |  |
|  | Aizsargcaurule De315 mm ar galu apdare | m | 23 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un utilizācija | m | 120 |  |
|  | Esošo ūdensvada aku demontāža un utilizācija | m | 1 |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 1 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Elektriskie tīkli | vieta | 1 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2 |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 10 |  |
|  | Kanalizācijas tīkli | vieta | 11 |  |
|  | Drenāžas tīkli | vieta | 2 |  |
|  | Siltumtīkli | vieta | 10 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 180 |  |
|  | Grants ceļa seguma atjaunošana | m2 | 57 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 2350 |  |
|  | Cementa seguma atjaunošana | m2 | 161 |  |
|  | Projektējamā sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-1 līdz KSS-1 (neieskaitot)) Dārza ielā |  |  |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 49,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 16,5 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 – 2.0 m | gab | 4 |  |
|  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gab | 5 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab | 7 |  |
|  | Gala noslēgi |  |  |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 160mm | gab. | 5 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 1 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 1 |  |
|  | Elektriskie tīkli (zemsprieguma) | vieta | 1 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 79 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 32 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta un mālaina grunts,) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 40 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 40 |  |
|  | Kanalizācijas spiedvads KS1 (no KSS-1 līdz K1-6 (ieskaitot)) un kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 Dārza ielā |  |  |  |
|  | Spiedvada izbūve ar caurdūruma metodi : |  |  |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De63 mm spiedvada caurule(dziļums līdz 2.0m) | m | 110 | EVOPIPES EVO SCGR Ultrastress vai analogiskā caurdūruma caurule |
|  | Caurdūruma būvbedres zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī (izmēri saskaņā ar caurdūruma veikšanas tehnoloģijam) | gab | 2 |  |
|  | Spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 63mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: līdz 2.0 m | m | 73,5 |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 5,5 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 – 2.0 m | gab | 1 | K1-6 |
|  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab | 2 |  |
|  | Cauruļu veidgabali |  |  |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | EM līknis 90° : ārējais diametrs: 63 mm | gab. | 2 |  |
|  | EM līknis 45° : ārējais diametrs: 63 mm | gab. | 2 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 0,5 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Elektriskie tīkli (zemsprieguma) | vieta | 1 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2 |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 1 |  |
|  | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 |  |  |  |
|  | Rūpnieciski izgatavota pastiprinātas polietilēna cilindriskā sūkņu stacija (KSS-1) DN1200, H=2,48 m aprīkota ar apkalpošanas kāpnēm(AISI304), slēdzamo siltinātu lūku un citu tehnoloģisko aprīkojumu (aizbīdņi, pretvārsti u.c.), automātikas bloku un dzelzsbetona pamatni ar enkurojošiem elementiem izvietošanai uz grants ceļā | kompl | 1 |  |
|  | Iegremdējamais fekāliju sūknis Q=1.64 l/s, H=15.3m, P2=1,2 kW, ar griezējinstrumentu, komplektā ar kabeļiem, vadulām, izcelšanas ķēdēm, līmeņa devējiem, vadības iekārtām, kas nodrošināts ar visām aizsardzībām. | kompl | 2 | ABS PIRANHA SD vai analogs |
|  | Tipveida spiediena dzēšanas kanalizācijas akas DN1000 no saliekamā dz/betona elementiem ar peldošā tipa ķeta lūku (40 tn) izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa, ar dubultu hidroizolāciju, dziļumā līdz 1,5 m, komplektā ar spiediena dzesētāju | gab | 1 | K1-5 |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 122 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 8 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta un mālaina grunts,) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 65 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 65 |  |
|  | Sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-65 un akas K1-95 līdz KSS-2 Ezerkrasta ielā) |  |  |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm , būvgrāvī, dziļums: 3.5 – 4.0 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 30,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm , būvgrāvī, dziļums: 4.0 – 4.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 111,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 57,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 20,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 3.0 - 3.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 19,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5m | m | 12,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 10,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 – 3.0 m | m | 12,0 |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5 m | m | 54,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 103,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 118,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 – 3.0 m | m | 65,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 3.0 - 3.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 10,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 4.0 - 4.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 48,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 4.5 – 5.0 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 59,5 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 – 2.0 m | gab | 3 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab | 1 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 3.5 – 4.0 m | gab | 1 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 4.0 – 4.5 m | gab | 4 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: līdz 1.5 m | gab | 5 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: l1.5 – 2.0m | gab | 3 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab | 3 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 3.5 – 4.0 m | gab | 1 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 4.0 – 4.5 m | gab | 3 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 4.5 – 5.0 m | gab | 1 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 5.0 – 5.5 m | gab | 1 |  |
|  | PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas akas ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn), kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Plastmasas skataka d400, dziļums: līdz 1.5 m | gab | 3 |  |
|  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gab | 6 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab | 43 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab | 10 |  |
|  | Trejgabali, līkumi un PP caurule (pārkritumu akas) |  |  |  |
|  | Trejgabals 450: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 3 |  |
|  | Trejgabals 450: ārējas diametrs: 160 mm | gab | 3 |  |
|  | Uzmavu līkums 450: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 3 |  |
|  | Uzmavu līkums 450: ārējas diametrs: 160 mm | gab | 3 |  |
|  | Uzmavu līkums 900: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 3 |  |
|  | Uzmavu līkums 900: ārējas diametrs: 160 mm | gab | 3 |  |
|  | PP caurule De200 | m | 5,0 |  |
|  | PP caurule De160 | m | 7,0 |  |
|  | Caurules balstenis AISI304 | gab | 6 |  |
|  | Gala noslēgi |  |  |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 160mm | gab. | 3 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Jaunas akas izbūve uz darbojoša d150mm kanalizācijas kolektora: - caurule PP, De160mm, L=2m, - universāls savienojums ar esošo cauruli d150mm - 2.gab., - aizsargčaula grodu akas sienā De160 – 2.gab. | vieta | 2 |  |
|  | Jaunas akas izbūve uz darbojoša d110mm kanalizācijas kolektora: - caurule PP, De110mm, L=2m, - universāls savienojums ar esošo cauruli d110mm - 2.gab., - aizsargčaula grodu akas sienā De110 – 2.gab. | vieta | 1 |  |
|  | Jaunas akas izbūve uz darbojoša d110mm kanalizācijas kolektora: - caurule PP, De110mm, L=1m, - universāls savienojums ar esošo cauruli d110mm - 1.gab., - aizsargčaula grodu akas sienā De110 – 1.gab. | vieta | 1 |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.150 mm - esošas notekūdeņu savākšanas bedres atsūknēšana un skalošana; - bedres aizbēršana (3 m3) un teknes ierīkošana. | vieta | 1 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 7 |  |
|  | Elektriskie tīkli (zemsprieguma) | vieta | 1 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2 |  |
|  | Siltumtīkli | vieta | 1 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo kanalizācijas tīklu demontāža un utilizācija | m | 12 |  |
|  | Esošo kanalizācijas aku demontāža un utilizācija | gab. | 2 |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 1 |  |
|  | Žoga pagaidu demontāža un atjaunošana | m | 12 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 280 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 2108,5 |  |
|  | Cementa seguma atjaunošana | m2 | 4 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta un mālaina grunts,) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 220 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 220 |  |
|  | Kanalizācijas spiedvads KS1 (no KSS-2 līdz K1-80 (neieskaitot)) un kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 |  |  |  |
|  | Spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 63mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: līdz 2.0 m | m | 40,5 | 1m ievadā sp.dz.akā |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5 m | m | 4,5 |  |
|  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab | 2 |  |
|  | Cauruļu veidgabali |  |  |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | EM līknis 45° : ārējais diametrs: 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | EM līknis 90° : ārējais diametrs: 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 0,5 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Kanalizācijas tīkli | vieta | 1 |  |
|  | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 |  |  |  |
|  | Rūpnieciski izgatavota pastiprināta polietilēna cilindriskā sūkņu stacija (KSS-2) DN1200, H=5.71 m aprīkota ar apkalpošanas kāpnēm(AISI304), slēdzamo siltinātu lūku un citu tehnoloģisko aprīkojumu (aizbīdņi, pretvārsti u.c.), automātikas bloku un dzelzsbetona pamatni ar enkurojošiem elementiem izvietošanai uz zālāja | kompl | 1 |  |
|  | Iegremdējamais fekāliju sūknis Q=1.69 l/s, H=6.77m, P2=1,0 kW, ar griezējinstrumentu, komplektā ar kabeļiem, vadulām, izcelšanas ķēdēm, līmeņa devējiem, vadības iekārtām, kas nodrošināts ar visām aizsardzībām. | kompl | 2 | ABS PIRANHA 08 D vai analogs |
|  | Tipveida spiediena dzēšanas kanalizācijas akas DN1000 no saliekamā dz/betona elementiem ar peldošā tipa ķeta lūku (12,5 tn) izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa, ar dubultu hidroizolāciju, dziļumā līdz 1,5 m, komplektā ar spiediena dzesētāju | gab | 1 | K1-79 |
|  | Sadzīves kanalizācija K1 (no akas EK-12 un akas EK-13 līdz akai K1-49 (ieskaitot), no akas EK-11 un K1-39 un no akas K1-49 līdz akai K1-89 (ieskaitot), no akas K1-80 līdz akai K1-86 |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi : |  |  |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De250 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 4.5m) | m | 24,5 |  |
|  | Caurdūruma būvbedres sausā būvgrāvī (izmēri saskaņā ar caurdūruma veikšanas tehnoloģijam) | gab | 2 |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5 m | m | 102,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 130,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5- 3.0 m | m | 85,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm , būvgrāvī, dziļums: 3.0 - 3.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 74,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm , būvgrāvī, dziļums: 3.5 – 4.0 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 32,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm , būvgrāvī, dziļums: 4.0 - 4.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 42,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5 m | m | 78,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 205,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 94,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 - 3.0 m | m | 40,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 3.5 – 4.0 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 19,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 4.5 - 5.0 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 51,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 5.0 - 5.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 22,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 28,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:110mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5m | m | 17,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:110mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 17,0 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: līdz 1.5 m | gab | 10 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 – 2.0 m | gab | 13 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab | 2 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 – 3.0 m | gab | 4 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 3.0 – 3.5 m | gab | 4 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 3.5 – 4.0 m | gab | 2 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 4.0 – 4.5 m | gab | 2 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 4.5 – 5.0 m | gab | 2 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 5.0 – 5.5 m | gab | 1 |  |
|  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 110mm | gab | 4 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gab | 2 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab | 46 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab | 34 |  |
|  | Trejgabali, līkumi un PP caurule (pārkritumu akas) |  |  |  |
|  | Trejgabals 450: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 4 |  |
|  | Trejgabals 450: ārējas diametrs: 250 mm | gab | 1 |  |
|  | Uzmavu līkums 450: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 4 |  |
|  | Uzmavu līkums 450: ārējas diametrs: 250 mm | gab | 1 |  |
|  | Uzmavu līkums 900: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 4 |  |
|  | Uzmavu līkums 900: ārējas diametrs: 250 mm | gab | 1 |  |
|  | PP caurule De200 | m | 6,0 |  |
|  | PP caurule De250 | m | 1,5 |  |
|  | Caurules balstenis AISI304 | gab | 8 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.100 mm esošā akā | vieta | 7 |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.200 mm esošā akā | vieta | 2 |  |
|  | Jaunas akas izbūve uz darbojoša d150mm kanalizācijas kolektora: - caurule PP, De160mm, L=2m, - universāls savienojums ar esošo cauruli d150mm - 2.gab., - aizsargčaula grodu akas sienā De160 – 2.gab. | vieta | 2 |  |
|  | Jaunas akas izbūve uz darbojoša d200mm kanalizācijas kolektora: - caurule PP, De200mm, L=1m, - universāls savienojums ar esošo cauruli d200mm - 1.gab., - aizsargčaula grodu akas sienā De200 – 1.gab. | vieta | 1 |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.150 mm - esošas notekūdeņu savākšanas septiskā akas atsūknēšana un skalošana; - aizbēršana (1,5 m3) un teknes ierīkošana; | vieta | 2 |  |
|  | Esošās kanalizācijas skatakas DN1000 remontdarbi, tājā skaitā pārseguma nomaiņa, jauna ķeta lūka (12,5 tn) uzstādīšāna | kompl. | 3 |  |
|  | Aizsargcaurules |  |  |  |
|  | Aizsargcaurule De450 mm | m | 10,0 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 7 |  |
|  | Elektriskie tīkli (zemsprieguma) | vieta | 1 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2 |  |
|  | Kanalizācijas tīkli (sadzīves un lietus ūdens) | vieta | 17 |  |
|  | Siltumtīkli | vieta | 7 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo kanalizācijas tīklu demontāža un utilizācija | m | 301 |  |
|  | Esošo kanalizācijas aku demontāža un utilizācija | gab. | 8 |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 2 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 205 |  |
|  | Grants ceļa seguma atjaunošana | m2 | 30,5 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 3516 |  |
|  | Cementa seguma atjaunošana | m2 | 23 |  |
|  | Speciālie darbi |  |  |  |
|  | ERAF projekta plāksnes sagatavošana un uzstādīšana ciema iebraukšanas zonā | gab | 1 |  |
|  | II KĀRTA |  |  |  |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 (no akas EŪ-1 caur aku Ū1-1 (ieskaitot) un līdz mezglam ŪM-17 Ezerkrasta ielā) |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 61,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 59,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 43,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 56,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 18,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 14,0 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 tn) izbūvējot zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 2.5 – 3.0 m | gab. | 1 |  |
|  | Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 110 mm | gab. | 1 |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 3 |  |
|  | Cauruļu veigabali |  |  |  |
|  | Trejgabali un krustgabali |  |  |  |
|  | Atloku trejgabals : nominālais diametrs: 50 mm | gab. | 1 |  |
|  | PE trejgabals (gludi gali) ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas |  |  |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 63 mm | gab. | 5 |  |
|  | Atloku aizbīdņi un ventiļi uzstādīšanai akās |  |  |  |
|  | Atloku aizbīdnis : nominālais diametrs 50mm | gab. | 2 |  |
|  | Apkalpes ventilis 32mm uzstādīšanai akā, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 40mm pievienojumam | gab. | 1 |  |
|  | Apkalpes ventilis 50mm uzstādīšanai akā, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam | gab. | 1 |  |
|  | Pazemes apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 32mm pievienojumam | gab. | 7 |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 2 |  |
|  | Adapteri un pārejas |  |  |  |
|  | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : nominālais diametrs 100mm | gab. | 1 |  |
|  | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm | gab. | 2 |  |
|  | PE pāreja uzmava-ārējā vītne: nominālais diametrs 25mm | gab. | 7 |  |
|  | Atloku pāreja Dn100x50mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 63x40 mm | gab. | 1 |  |
|  | Universālās dubultuzmavas un savienojošās uzmavas |  |  |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 1 |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De32mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 9 |  |
|  | Sedli |  |  |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63mm | gab. | 2 |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 110mm | gab. | 4 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 1,0 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm | vieta | 1 |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.25-32 mm | vieta | 7 |  |
|  | Esošās ūdensvada skatakas remontdarbi, tājā skaitā pārseguma nomaiņa, jauna ķeta lūka uzstādīšāna | kompl. |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un utilizācija | m | 62 |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 3 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Elektriskie tīkli | vieta | 1 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2 |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 3 |  |
|  | Kanalizācijas tīkli | vieta | 1 |  |
|  | Caurteka | vieta | 1 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 260 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 228 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta un mālaina grunts,) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 200 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 200 |  |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 (no akas Ū1-3 (neieskaitot) līdz mezglam ŪM-48 (neieskaitot)) |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi : |  |  |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De110 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 3.0m) | m | 14,5 |  |
|  | Caurdūruma būvbedres zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī (izmēri saskaņā ar caurdūruma veikšanas tehnoloģijam) | gab | 1 |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 132,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 15,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 – 3.0 m | m | 35,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 3,0 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 tn) izbūvējot zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 4.0 – 4.5 m | gab. | 1 | Iztukšošanas aka |
|  | Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Cauruļu veigabali |  |  |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas |  |  |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 110 mm | gab. | 10 |  |
|  | Pazemes apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 1 |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | PE līkums 60° : ārējais diametrs: 110 mm | gab. | 2 |  |
|  | PE līkums 30° : ārējais diametrs: 110 mm | gab. | 3 |  |
|  | Sedli |  |  |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 50mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 110mm | gab. | 1 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 0,5 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 1 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 36 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 634 |  |
|  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 13 |  |
|  | Grunts ūdens pazemināšana ar specializētām iekārtām | m | 40 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta un mālaina grunts) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 28 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 28 |  |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 (no akas Ū1-11 līdz mezglam ŪM-68 (neieskaitot)) |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 130,0 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (12,5 tn) izbūvējot sausā būvgrāvī |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2,5 – 3.0 m | gab. | 1 | Iztukšošanas aka |
|  | Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Cauruļu veigabali |  |  |  |
|  | Trejgabali un krustgabali |  |  |  |
|  | PE trejgabals (gludi gali) ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas |  |  |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 63 mm | gab. | 3 |  |
|  | Pazemes apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam | gab. | 2 |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | EM līkums 90° : ārējais diametrs: 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Universālās dubultuzmavas un savienojošās uzmavas |  |  |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 1 |  |
|  | Aizsargcaurules |  |  |  |
|  | Aizsargcaurule De160x9.5 mm ar galu apdare | m | 14,5 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 0,5 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Kanalizācijas tīkli | vieta | 1 |  |
|  | Siltumtīkli | vieta | 2 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un utilizācija | m | 5 |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 1 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 20 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 460 |  |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 (no mezgla ŪM-84 līdz mezglam ŪM-76 (neieskaitot)) |  |  |  |
|  | Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi : |  |  |  |
|  | PE100 SDR17 caurule De63 mm ūdensvada caurule(dziļums līdz 3.0m) | m | 24 | EVOPIPES EVO SCGR Ultrastress vai analogiskā caurdūruma caurule |
|  | Caurdūruma būvbedres sausā būvgrāvī (izmēri saskaņā ar caurdūruma veikšanas tehnoloģijam) | gab | 1 |  |
|  | Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 49,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 59,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 24,5 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 tn) izbūvējot zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 2.5 – 3.0 m | gab. | 1 |  |
|  | Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 3 |  |
|  | Cauruļu veigabali |  |  |  |
|  | Trejgabali un krustgabali |  |  |  |
|  | Atloku trejgabals : nominālais diametrs: 100 mm | gab. | 1 |  |
|  | Atloku trejgabals : nominālais diametrs: 50 mm | gab. | 1 |  |
|  | PE trejgabals (gludi gali) ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas |  |  |  |
|  | Elektrometināmās dubultuzmavas : ārējais diametrs 63 mm | gab. | 3 |  |
|  | Atloku aizbīdņi un ventiļi uzstādīšanai akās |  |  |  |
|  | Atloku aizbīdnis : nominālais diametrs 50mm | gab. | 2 |  |
|  | Atloku pretvārsts : nominālais diametrs 50mm | gab. | 1 |  |
|  | Pazemes aizbīdni un apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN100 mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi | gab. | 1 |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu, PE-caurules 63mm pievienojumam | gab. | 2 |  |
|  | Adapteri un pārejas |  |  |  |
|  | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : nominālais diametrs 100mm | gab. | 2 |  |
|  | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm | gab. | 4 |  |
|  | Atloku pāreja Dn100x50mm | gab. | 1 |  |
|  | Elektrometināmā pāreja : ārējais diametrs: 110x63 mm | gab. | 1 |  |
|  | Universālās dubultuzmavas un savienojošās uzmavas |  |  |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 1 |  |
|  | Universālā dubultuzmava caurulei PE De110mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 2 |  |
|  | Gala noslēgi |  |  |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 63mm | gab. | 1 |  |
|  | Betona atbalsti |  |  |  |
|  | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 0,5 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm | vieta | 1 |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.100 mm | vieta | 2 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un utilizācija | m | 10 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Kanalizācijas tīkli | vieta | 1 |  |
|  | Labiekārtošana un bojāto segumu atjaunošana |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 38 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 460 |  |
|  | Sadzīves kanalizācija K1 (no akas EK-1 caur aku K1-14 Ezerkrasta ielā, no akas K1-14, akas K1-18 un akas EK-7 līdz K1-17 un no akas K1-17 līdz akai K1-49 (ieskaitot)) |  |  |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5 m | m | 46,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 165,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 133,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 - 3.0 m | m | 79,5 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5m | m | 14,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5- 2.0 m | m | 21,0 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 11,5 |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 111,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 – 3.0 m | m | 74,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 3.0 - 3.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 28,5 |  |
|  | Ārējais diametrs: 200mm , būvgrāvī, dziļums: 4.0 - 4.5 m ar tranšeju nostiprināšanu pret iegrūšanu | m | 28,5 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: līdz 1.5 m | gab | 2 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 – 2.0 m | gab | 6 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab | 4 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 – 3.0 m | gab | 3 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab | 3 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 – 3.0 m | gab | 2 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 3.5 – 4.0 m | gab | 1 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 4.0 – 4.5 m | gab | 1 |  |
|  | PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas akas ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn), kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Plastmasas skataka d400, dziļums: līdz 1.5 m | gab | 1 |  |
|  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gab | 9 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab | 50 |  |
|  | Trejgabali, līkumi un PP caurule (pārkritumu akas) |  |  |  |
|  | Trejgabals 450: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 3 |  |
|  | Uzmavu līkums 450: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 3 |  |
|  | Uzmavu līkums 900: ārējas diametrs: 200 mm | gab | 3 |  |
|  | PP caurule De200 | m | 2,5 |  |
|  | Caurules balstenis AISI304 | gab | 3 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab | 2 |  |
|  | Gala noslēgi |  |  |  |
|  | Gala noslēgs : ārējais diametrs 160mm | gab. | 2 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.100 mm esošā akā | vieta | 3 |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.150 mm esošā akā | vieta | 2 |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.200 mm esošā akā | vieta | 2 |  |
|  | Esošās kanalizācijas skatakas DN1000 remontdarbi, tājā skaitā pārseguma nomaiņa, jauna ķeta lūka (12,5 tn) uzstādīšāna | kompl. | 7 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 10 |  |
|  | Elektriskie tīkli (zemsprieguma) | vieta | 2 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 4 |  |
|  | Caurteka | vieta | 3 |  |
|  | Kanalizācijas tīkli (sadzīves un lietus ūdens) | vieta | 4 |  |
|  | Siltumtīkli | vieta | 2 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo kanalizācijas tīklu demontāža un utilizācija | m | 50 |  |
|  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab. | 2 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 283 |  |
|  | Grants ceļa seguma atjaunošana | m2 | 480 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 1238 |  |
|  | Esošās grunts (nelabvēlīgas uzbērta un mālaina grunts,) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 5 km | m3 | 350 |  |
|  | Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) | m3 | 350 |  |
|  | Sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-89 (neieskaitot) līdz akai EK-10 |  |  |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m | m | 90,0 |  |
|  | Ārējais diametrs: 250mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 – 3.0 m | m | 17,5 |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0 – 2.5 m | gab | 1 |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 – 3.0 m | gab | 1 |  |
|  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab | 6 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.200 mm esošā akā | vieta | 1 |  |
|  | Esošās kanalizācijas skatakas DN1000 remontdarbi, tājā skaitā pārseguma nomaiņa, jauna ķeta lūka uzstādīšāna | kompl. | 1 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Kanalizācijas tīkli | vieta | 2 |  |
|  | Elektriskie tīkli (zemsprieguma) | vieta | 1 |  |
|  | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo kanalizācijas tīklu demontāža un utilizācija | m | 34 |  |
|  | Esošo kanalizācijas aku demontāža un utilizācija | gab. | 1 |  |
|  | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa) |  |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 14,5 |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 400 |  |