ATBILDES

uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

par atklāta konkursa „Autoceļu pārbūve projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2016/24) dokumentos iekļautajām prasībām.

4.JAUTĀJUMS

Lūgts precizēt ceļa barjeru uzstādīšanas rasējumus, kā arī ceļa betona tekņu pamatu veidošanas un uzstādīšanas rasējumus. Ņemot vērā pieejamo informāciju par iepirkuma procedūru, sagatavojot piedāvājumu, nav skaidrs, kāda tipa ceļa barjeras ir ieplānots pielietot un kādā veidā tās tiks iebūvētas.

Atbilde uz 4.JAUTĀJUMU

Projektā ir paredzēts uzstādīt karsti cinkoto metāla barjeru ANH-94 ar atstarotājiem, karsti cinkoto metāla stabiņi SIGMA 100 ar soli 2 m. Barjeras uzstādīšanu un montāžu nosaka ražotājs. Ceļa betona teknes rasējums iekļauts šīs iepirkuma procedūras dokumentos ar nosaukumu „Būvprojekts Kalnu iela – papildinājums”, kur norādīta betona teknes 1000.50.23/18 uzstādīšana uz betona C16/20, un ir pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”.

5.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomos „Autoceļa Nr.6817 Lūznava – Veczosna 1.kārta 1,000 km Rēzeknes novada Lūznavas pagastā pārbūve” 5.sadaļā „SATIKSMES APRĪKOJUMS” ir norādīti sekojošie darbu apjomi:

| 5.2. | Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5. | Virziena rādītāju uzstādīšana | gab. | 1,00 |
| 5.6. | Papildzīmes uzstādīšana | gab. | 3,00 |
| 5.7. | Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana | gab. | 2,00 |

Apskatot rasējumus, var redzēt, ka šo pozīciju apjomi būtiski atšķiras. Lūgts sniegt paskaidrojumu šiem darbu apjomiem un norādīt to pareizo daudzumu. Virziena rādītājiem lūgts norādīt burtu lielumu (200mm, 250mm vai cits).

Atbilde uz 5.JAUTĀJUMU

Ņemot vērā projekta autora sniegto informāciju, pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar būvdarbu apjomos norādīto ceļa zīmju skaitu. Virziena rādītāju burtu lielums ir 250mm.

6.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomos „Autoceļa Nr.7238 Lipušku centrs – A.Strogonova un Līgo ielas 1,521 km Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā pārbūve” 5.sadaļā „SATIKSMES APRĪKOJUMS” ir norādīti sekojošie darbu apjomi:

| 5.1. | Ceļa zīmes un to uzstādīšana | gab. | 30,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Lūgts precizēt ceļazīmju numurus un to skaitu.

Atbilde uz 6.JAUTĀJUMU

Ņemot vērā projekta autora sniegto informāciju, pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar būvdarbu apjomos norādīto ceļa zīmju skaitu. Piedāvājumā ievērtēt           II grupas izmēru ceļa zīmes.

7.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomos „Autoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina 1,157 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve” 5.sadaļā „SATIKSMES APRĪKOJUMS” ir norādīti sekojošie darbu apjomi:

| 5.1. | Ceļa zīmes un to uzstādīšana | gab. | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Papildzīmes un to uzstādīšana | gab. | 5,00 |

Lūgts precizēt ceļazīmju numurus un to skaitu.

Atbilde uz 7.JAUTĀJUMU

Ņemot vērā projekta autora sniegto informāciju, pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar būvdarbu apjomos norādīto ceļa zīmju skaitu. Piedāvājumā ievērtēt           II grupas izmēru ceļa zīmes.