### APSTIPRINĀTS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”

iepirkuma komisijas

2012.gada 2.marta sēdē

(protokols Nr.1)

iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

________________ A. Metlāns

z.v.

Iepirkuma

Vides monitoringa darbi

sadzīves atkritumu apglabāšanas POLIGONĀ “Križevņiki”

iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “ALAAS” 2012/3

NOLIKUMS

(Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā)

Križevņiki, 2012

1. Vispārīgā informācija

## 1.1. Iepirkuma metode un iepirkuma komisija.

1.1.1. Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā (turpmāk tekstā – iepirkums) tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – likums) un šo nolikumu (turpmāk tekstā – nolikums).

1.1.2. Iepirkuma mērķis ir noslēgt iepirkuma līgumu par Vides Monitoringa darbu veikšanu sadzīves atkritumu poligonā Križevņiki, izvēloties visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un tehniskai specifikācijai, nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu un maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

1.1.3. Iepirkumu veic ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” 02.03.2012.rīkojumu Nr.1-6/4 izveidotā iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – komisija).

1.1.4. Kontaktpersona ir iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Aigars Metlāns 28359080; 64667440

e-pasts: austrumlatgale@navigator.lv, kas ir tiesīgs sniegt informāciju par iepirkuma nosacījumiem.

1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA “ALAAS” 2012/3.

1.3.Ziņas par  Pasūtītāju

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (turpmāk tekstā – SIA „ALAAS”).

Pasta adrese: SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633.

e-pasts: austrumlatgale@navigator.lv

1.4.Iepirkuma priekšmets:

1.4.1.Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Križevņiki, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. l),  CPV kods: 90730000-3;

1.4.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

1.5. Līguma izpildes vieta un laiks:

1.5.1.	Vieta – SIA „ALAAS”, adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

1.5.2.	Izpildes laiks:  līdz 2012.gada 30.decembrim.

1.6. Iepazīšanās ar iepirkuma nolikumu, tā kopijas saņemšanas nosacījumi, saziņa

### 1.6.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

### 1.6.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

### 1.6.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

### 1.6.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

### 1.6.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums), kā arī atbildes uz Pretendentu jautājumiem, grozījumi un cita Pretendentiem saistošā informācija tiek publicēta mājas lapā http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/2

### 1.6.6.Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt laicīgi pirms iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot Publisko iepirkumu likuma  nosacījumus.

### 1.6.7. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājas lapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/2, kurā ir pieejams nolikums.

1.6.8. Nolikumu var saņemt SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” birojā „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, kā arī aizpildot  Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu (E pielikums) un to atsūtot Pasūtītājam, tiks izsūtīts uz  Ieinteresētā piegādātāja e-pastu.

2. Piedāvājumu noformēšana, iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

2.1.	Piedāvājuma noformēšana

2.1.1.	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633,

- pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme- Piedāvājums iepirkumam „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Križevņiki” Nr. SIA “ALAAS” 2012/3. Neatvērt līdz 2012.gada 13. martam plkst. 11:00.

2.1.2.	Piedāvājums sastāv no divām daļām:

- pretendentu atlases dokumenti;

- tehniskais un finanšu piedāvājums.

2.1..3.	Katru piedāvājuma daļu iesniedz atsevišķā aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu:

Aploksne Nr. 1 „Pretendenta nosaukums atlases dokumenti”,

Aploksne Nr. 2 “Pretendenta nosaukums Tehniskais un finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 2.1.1. punktā minētajā aploksnē.

2.1.4.	Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt; dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

2.1.5.	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.1.6.	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

2.1.7.	Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot Nolikuma 2.2.1.punktā noteikto gadījumu, ir un paliek pasūtītāja īpašums un netiek atdoti, atgriezti atpakaļ pretendentiem.

2.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un kārtība

2.2.1.	Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 13.martam plkst. 11:00, Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam, (ja iesniedz personīgi – „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633). Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

2.2.2. Piedāvājums, kas nav iesniegts 2.2.1.punktā noteiktajā termiņā vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek izskatīts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam.

2.2.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai mainīt. Piedāvājums, kas iesniegts pēc augstāk minētā termiņa, tiks neatvērts un atdots, nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

2.3.Piedāvājuma derīguma termiņš

2.3.1.	Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai vismaz 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

2.3.2.	Ja objektīvu iemeslu dēļ piegādes līgumu nevar noslēgt 2.3.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

## 2.4. Piedāvājumu atvēršanas kārtība

2.4.1. Pirms piedāvājumu atvēršanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Ja kāds no komisijas locekļiem nav piedalījies piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā komisijas sēdē, kurā piedalās.

2.4.2. Piedāvājuma vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas notiek slēgtā komisijas sēdē.

2.4.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā.

## 2.5. Cita informācija

2.5.1. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu glabāšanu līdz to atvēršanas termiņam. Piedāvājumu atvēršana pirms noteiktā termiņa nav pieļaujama.

2.5.2. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

3. Līguma nosacījumi

3.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un iepirkuma līguma projektu (Pielikums Nr. 4).

3.2.	Pakalpojuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz 5 (piecu) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

3.3.	Ja Pretendents savlaicīgi ir iesniedzis iebildumus un/vai jautājumus par Nolikumam pievienotā pakalpojuma līguma projekta nosacījumiem, tad komisija ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām sniedz atbildi. Pēc minētā termiņa, iebildumi par līgumu projektu nosacījumiem netiks ņemti vērā.

3.4. Ja kāds no izraudzītajiem pretendentiem atsakās slēgt pakalpojuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

### 4. Prasības pretendentiem

4.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.

4.1.1. 	Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.

4.1.2.	Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts.

4.1.3.	Publisko iepirkumu likuma 39.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos pretendents nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams.

4.1.4.	Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un tam ir nepieciešamās licences un akreditācijas vides monitoringa darbu veikšanai.

## 4.2. 	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un iespējām veikt vides monitoringu sadzīves atkritumu poligonā, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām:

4.2.1.	Pretendenta Gada pārskatā par 2010.gadu aktīvu vērtība pārsniedz kreditoru parādu saistības.

4.2.2.	Pretendenta iespējas nodrošināt monitoringa darbus saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un atlases dokumentiem.

4.3.	Ja pretendents neatbilst 4.punktā atlases prasībām un 5.punkta iesniegtajiem dokumentiem, netiek izskatīts un turpmākajā iepirkumā nepiedalās, tiek izslēgts.

5. Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti

5.1.	Uzņēmuma vadītāja parakstīts Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (forma - Pielikums Nr. 5).

5.2.	Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību, komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

5.3.	Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību, komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa (oriģināls), ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā.

5.4.	Izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

5.5.	Pretendenta (brīvā formā) parakstīts apliecinājums, ka likumā Publisko iepirkumu likuma 39.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā.

5.6.	Pretendenta, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta, Gada pārskata par 2010.gadu kopija;

5.7.	Pretendenta brīvā formā parakstīta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu, kas saistīta ar monitoringa veikšanas apjomu 2009, 2010 un 2011 gadā.

5.8.Pretendents iesniedz spēkā esošo licenci vides monitoringa veikšanai CSA poligonos, ko izsniedz Valsts vides dienests.

5.9. Pretendentam jābūt pieredzei (divu klientu atsauksmes par vides monitoringa darbu izpildi atkritumu poligonos pēdējos trīs gados) un aprīkojumam, kas nepieciešamas monitoringa darbu izpildei - līmeņa un plūsmas mērītāji, iegremdējamie sūkņi, mikroprocesori pH un elektrovadītspējas noteikšanai lauka apstākļos, aprīkojums topogrāfisko darbu izpildei (izpildītāja rīcībā esošās aparatūras saraksts).

5.10. Pretendents paraugu noņemšanu un laboratorijas analīzes veic atbilstoši 27.12.2011 MK noteikumiem nr.1032 (iesniedzot atbilstošas kompetences apliecinoša dokumenta kopiju).

5.11. Datu apstrādei izmantojamas tikai licencētas programmas, norādot to licences numurus (saraksts).

### 6. Tehniskais un finanšu piedāvājums

6.1.	Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (Pielikums Nr. 1) noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma (Pielikums Nr. 2) un finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr. 3)

6.2.	Finanšu piedāvājumā cenu norāda Latvijas latos (LVL) bez pievienotā vērtības nodokļa.

6.3.	Finanšu piedāvājumā norāda vienas vienības cenu un kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums atbilstoši Tehniskajām specifikācijām visā līguma darbības periodā. Piedāvājuma cenā ir jāietver visas izmaksas, kas rodas pretendentam, izpildot pasūtījuma saistības.

6.4.	Finanšu piedāvājumu pretendents iesniedz dokumentārā veidā.

6.5.	Pretendentu „Tehniskais un finanšu” piedāvājums, kas nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, Pielikumiem Nr. 2 un Nr. 3, kā arī neatbilst tehniskajās specifikācijās (Pielikums Nr.1) obligātajām prasībām, tiks noraidīts un tālāk netiks izskatīts.

7. Piedāvājumu izvēles, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība

7.1.Vispārīgie nosacījumi

7.1.1. Komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus nolikumā noteiktajā kārtībā.

7.1.2. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai, komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu

7.1.3. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā vienas vienības cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

7.1.4. Komisija lēmumus pieņem slēgtās sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

7.1.5. Piedāvājumu pārbaudes un vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājumu pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.6. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas attiecībā uz pasūtītāja pieprasīto informāciju par pretendenta atbilstību Nolikumā minētajiem kritērijiem.

## 7.2. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

7.2.1. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

7.2.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un pārbauda pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

7.2.3. Ja pretendents neatbilst kādai nolikuma prasībai, komisija noraida neatbilstošā pretendenta piedāvājumu un tālāk neizskata.

7.2.4. Pēc pretendentu atlases komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

7.2.5. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai un citām nolikuma prasībām.

7.2.6. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai un citām nolikuma prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un turpmāk neizskata.

7.2.7. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu.

7.2.8. Ja komisija finanšu piedāvājumā konstatē kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā cena, par to paziņo visiem pretendentiem.

7.2.9. Pārbaudot, vai netika iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi, komisija izvēlās vislētāko piedāvājumu.

7.2.10.Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka pretendents piedāvā pakalpojumu par ievērojami zemāku cenu nekā citi pretendenti, tā pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts (dempinga cena).

7.2.11. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija pieprasa pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

7.2.12.	Ja komisija, izvērtējot šī nolikuma 6. punktā minētos pretendenta iesniegtos dokumentus konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā.

7.2.13. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

## 7.3. Vērtēšanas kritērijs

7.3.1. Iepirkumā tiks izraudzīts pretendents, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir piedāvājis viszemāko cenu.

#### 8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1.	Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1.	Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

8.1.2.	Pretendenta atlasē, tehnisko piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, atbilstības pārbaudē, kā arī nepieciešamības gadījumā piedāvājumu vērtēšanā pieaicināt ekspertu.

8.1.3.	Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā minētajām prasībām.

8.1.4.  Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

### 8.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt pakalpojuma līgumu ar Pasūtītāju.

8.1.6.	Noraidīt visus piedāvājumus, kā arī veikt citas iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos paredzētās darbības.

8.2.Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1.	Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2.	Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.3.	Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

8.2.4.	Piedāvājumu vērtēšanas laikā nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu līdz rezultātu paziņošanai.

8.2.5. Veikt pretendentu atlasi un iesniegto piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, pieņemot attiecīgus lēmumus.

8.2.6. Informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

8.2.7. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam komisijas lēmumu, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs.

###### 9. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1.	Pretendenta tiesības

9.1.1.	Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

9.1.2.	Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

9.1.3.	Rakstiski pieprasīt un saņemt iepirkuma piedāvājumu atvēršanas un/vai noslēguma protokolu kopijas.

9.1.4.	Iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma likumību.

9.1.5.	Citas tiesības, kas nav pretrunā ar šo Nolikumu, normatīvajiem aktiem un Publisko iepirkuma likumu.

9.2.Pretendenta pienākumi

9.2.1.	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2.	Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3.	Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

9.2.4.	Rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājumu iesniegšanas beigām līdz iepirkuma noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:

- pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;

- tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.

9.2.5.	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

10. Tiesību akti, kas regulē iepirkuma procedūras veikšanu

10.1. Latvijas Republikas Likums „Publisko iepirkuma likums” ar visiem grozījumiem un citi normatīvie akti.

Pielikumā:

| Pielikums Nr. 1 | Tehniskās specifikācijas |
| --- | --- |
| Pielikums Nr. 2 | Tehniskā piedāvājuma forma |
| Pielikums Nr. 3 | Finanšu piedāvājuma forma |
| Pielikums Nr. 4 | IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI |
| Pielikums Nr. 5 | Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā: „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Križevņiki” Nr. SIA “ALAAS” 2012/3 |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					A. Metlāns

## Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

Vides monitoringa darbi

sadzīves atkritumu apglabāšanas POLIGONĀ “Križevņiki”

# 1. Ievads

LR Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” nosaka monitoringa veikšanas nepieciešamību atkritumu apglabāšanas poligonos.

Vispārējās prasības monitoringa veikšanai noteiktas augšminēto noteikumu 47. pantā, bet konkrētās prasības noteiktas atļaujā A kategorijas piesārņojošajai darbībai nr. RET-19-88, ko izsniegusi VVD Rēzeknes RVP. Savukārt, minēto noteikumu 49. punkts nosaka, ka poligona apsaimniekotājam ir jānodrošina vides stāvokļa monitorings saskaņā ar noteikumu 5. pielikuma prasībām, lai samazinātu vides piesārņošanu, kā arī jāpārbauda vides aizsardzības inženierbūvju darbība un jāapkopj minētās būves.

Tehniskā specifikācija izstrādāta monitoringa darbu izpildei poligonā “Križevņiki”, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolaines pagasta “Križevņikos”.

# 2. Vispārējās prasības

Vides stāvokļa monitoringa rezultāti, kā arī poligona apkārtējās vides parametru mērījumi tiek atspoguļoti gada pārskatā, kas, saskaņā ar MK noteikumiem nr. 1032, poligona apsaimniekotājam vai īpašniekam ir jāiesniedz divu mēnešu laikā pēc kalendārā gada beigām (47. punkta prasība). Kopumā gada pārskatā ir jāapkopo sekojoša informācija:

- poligonā pieņemto un apglabāto atkritumu daudzums un veidi,

- no poligona izvesto atkritumu vai otrreiz izmantojamo materiālu daudzums un veidi, kā arī pārstrādāšanas, uzglabāšanas vai apglabāšanas vietas,

- vides stāvokļa monitoringa rezultāti,

- poligona gāzes savākšanas sistēmas darbība, savāktās gāzes apjoms un sastāvs,

- apglabāto atkritumu tilpuma mērījumi,

- infiltrāta tilpuma mērījumu un sastāva analīžu rezultāti, novadīto notekūdeņu sastāva analīžu rezultāti,

- poligona apkārtējās teritorijas vides parametru mērījumi.

Poligona un apkārtējās teritorijas vides stāvokļa monitorings ietver:

- infiltrāta kontroli,

- apglabāto atkritumu kontroli,

- virszemes ūdeņu kontroli,

- pazemes ūdeņu kontroli.

Rezultāti tiek reģistrēti atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnālā, kura paraugs sniegts MK 1032. Noteikumu 4. pielikumā.

# 3. Monitoringa punkti un kontrolējamie parametri

Monitoringa punktu skaits un izvietojums ir noteikts A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RET-19-88, atbilstoši MK noteikumiem nr. 1032 un tie ir apkopoti 1. tabulā.

1. tabula.

#### Monitoringa sistēmas elementi

| Vides parametrs | Mērījumu punktu skaits | Mērījumu punktu izvietojums | Mērījumu punktu ierīkošanas laiks |
| --- | --- | --- | --- |
| Infiltrāts | 1 | Infiltrāta savākšanas sistēmā, pirms novadīšanas kopējā kolektorakā | Poligona būvniecības laikā |
| Virszemes ūdeņi (poligona ietekme) | 3 | 1) poligona novadgrāvī pie iztekas no poligona teritorijas, 2) grāvī, kas novada ūdeņus no poligona uz pieguļošo purvu, ~ 100 m attālumā no poligona teritorijas, 3) grāvī, kas novada ūdeņus no purva, apmēram 200 m attālumā no poligona. | Poligona būvniecības laikā |
| Virszemes ūdeņi (poligona novadgrāvis) | 2 | Poligona novadgrāvī, poligona teritorijā | Poligona būvniecības laikā |
| Pazemes ūdeņi | 5 | Ap poligona teritoriju | Poligona būvniecības laikā |
| Apglabāto atkritumu izvietojums | Nav nepieciešami speciāli punkti, jo tiek mērīta ar atkritumiem aizpildītā krātuves daļa |

Kontrolējamie parametri un mērījumu biežums ir norādīti 2. tabulā.

2. tabula

Vides stāvokļa monitoringa parametri un mērījumu biežums

| Vides parametrs | Kontrolējamie lielumi | Mērījumu biežums |
| --- | --- | --- |
| Infiltrāts | Daudzums | 1 reizi mēnesī |
|  | Ķīmiskais sastāvs (N)* | 2 reizes gadā |
|  | Ķīmiskais sastāvs (P)** | 2 reizes gadā |
| Virszemes ūdeņi – poligona apkārtnē | Notece | 3 reizes gadā |
|  | Ķīmiskais sastāvs (N) | 3 reizes gadā |
|  | Ķīmiskais sastāvs (P) | 1 reizi gadā |
| Virszemes ūdeņi – poligona novadgrāvis | Ķīmiskais sastāvs (N) | 2 reizes gadā |
|  | Ķīmiskais sastāvs (P) | 2 reizes gadā |
| Poligona gāze*** | Daudzums | 1 reizi mēnesī |
|  | Kvantitatīvais sastāvs**** | 1 reizi mēnesī |
| Apglabāto atkritumu izvietojums | Atkritumu slāņa augstums | 1 reizi gadā |
|  | Krātuves aizpildītais tilpums | 1 reizi gadā |
|  | Krātuves neaizpildītais tilpums | 1 reizi gadā |
|  | Atkritumu blīvums | 1 reizi gadā |
| Pazemes ūdeņi | Līmenis (m no zemes virsmas) | 2 reizes gadā |
|  | Ķīmiskais sastāvs (N) (5urbumi) | 2 reizes gadā |
|  | Ķīmiskais sastāvs (P) (5urbumi) | 2 reizes gadā |

*Ķīmiskais sastāvs (N) – nepilnā ķīmiskā analīze, ietver: pH, elektrovadītspēja (EVS) – abi in situ, ĶSP, Nkop., Pkop., hlorīdi – laboratorijā

**Ķīmiskais sastāvs (P) – pilnā ķīmiskā analīze, ietver: pH, elektrovadītspēja (EVS) – abi in situ, ĶSP, Nkop., Pkop., hlorīdi, sausne, BSP5, permanganātu oksidējamība, nitrāti, nitrīti, amonijs, sulfāti, fenolu indekss, naftas produkti, bors, metāli — Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co – laboratorijā

*** Poligona gāze kontrolējama pēc gāzes savākšanas sistēmas izveides

**** Gāzu sastāva kontrole ietver sekojošu parametru pārbaudi – CH4, N2, CO2, O2, H2S.

Visi mērījumu, paraugošanas un apsekošanas dati jāreģistrē Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki”  darbības  reģistrācijas žurnālā.

# 4. Prasības darbu izpildei

Izpildītājam tiek izvirzītas sekojošas prasības:

- Monitoringa darbu izpildītājam ir jābūt spēkā esošai licencei pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai, ko izsniedz Valsts vides dienests.

- Izpildītājam jābūt pieredzei (divu klientu atsauksmes par monitoringa darbu izpildi atkritumu poligonos) un aprīkojumam, kas nepieciešams monitoringa darbu izpildei - līmeņa un plūsmas mērītāji, iegremdējamie sūkņi, mikroprocesori pH un elektrovadītspējas noteikšanai lauka apstākļos, aprīkojums topogrāfisko darbu izpildei (izpildītāja rīcībā esošās aparatūras saraksts).

- Visas laboratorijas analīzes un paraugu noņemšana veicama atbilstoši MK noteikumu nr. 1032 prasībām.

- Datu apstrādei izmantojamas tikai licencētas programmas, norādot to licences numurus (saraksts).

- Atskaite par veiktajiem darbiem obligāti iesniedzama Pasūtītājam, VVD Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei un VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Noņemot gruntsūdens paraugus vispirms jānomēra gruntsūdens līmenis urbumā un urbuma dziļums. Ūdens līmeņu un urbumu dziļumu mērījumiem jāizmanto elektriskie ūdens līmeņa mērītāji. Pēc tam urbums jāatsūknē, lai nodrošinātu svaiga ūdens pieplūdi urbumā (kā minimums, 5 urbuma stobrā esošie ūdens tilpumi). Sūknēšanas gaitā jāfiksē atsūknēšanas debits. Gadījumā, ja urbumos ūdens pietece ir vāja vai pat ļoti vāja, urbumi pirmajā paraugošanas dienā, ja nevar tikt nodrošināta minimālā nepieciešamā urbumā esošā ūdens staba nomaiņa, jāizsūknē sausi. Gan sākotnējās sūknēšanas laikā, gan paraugošanas laikā jāveic ūdens pH, elektrovadītspējas (EVS) un temperatūras (T) mērījumi, izmantojot mikroprocesorus ar atbilstošām elektroķīmiskajām zondēm ar iestrādātiem temperatūras sensoriem. Ūdens paraugs urbumos, kam ir patstāvīga pietece, noņemams tikai pēc pH un EVS lielumu stabilizācijas.

Urbumu atsūknēšanai var izmantot tikai iegremdējamos sūkņus ar debitu līdz 1 l/s. Tas nepieciešams, lai nodrošina reprezentatīvu paraugu noņemšanu, t.i. nepieļautu ūdens parauga aerāciju un degazāciju.

Visi veicamie darbi jādokumentē, norādot atsūknēšanas / paraugošanas laiku, atsūknēšanas debitu, pH, elektrovadītspējas (EVS) un temperatūras (T) mērījumu rezultātus.

Visi topogrāfiskie mērījumi veicami koordināšu sistēmā LKS-92 un Baltijas augstuma atzīmju sistēmā.

# 5. Sagaidāmie rezultāti

Par katru no paraugošanas cikliem Izpildītājam jāiesniedz atskaite, kam, kā minimums, jāietver sekojoša informācija:

- faktiskais materiāls: lauka mērījumu rezultāti, laboratorijas analīžu rezultāti, topogrāfiskās uzmērīšanas lieta u.c.,

- teksta daļa – teritorijas hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums, darbu metodikas un pētījumu apjoma raksturojums, aprēķinu rezultāti, vides situācijas raksturojums (papildus aprakstot mērījumu vērtības, pieļaujamās mērījumu vērtības un vai tās ir pārsniegtas), norādot piesārņojuma parametrus un izplatību, kā arī tā attīstības tendences,

- grafiskā daļa: faktu materiāla karte, topogrāfiskā karte, teritorijas hidroloģiskā shēma un hidroģeoloģioskā karte un griezums u.c.

- rezultātus jānoformē atbilstoši MK noteikumiem nr. 1032, tas ir atskaites ziņojuma pielikumā jābūt šādām aizpildītām tabulām:

III. Poligona/izgāztuves monitoringa rezultāti

1. Infiltrāta un virszemes ūdeņu monitoringa rezultāti

| Datums | Paraugu ņemšanas vieta (ģeogrāfiskās koordinātas) | Infiltrāta daudzums (m3) | Testēšanas pārskata numurs | Infiltrāta ķīmiskais sastāvs | Virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs | Parauga ņēmējs (vārds, uzvārds) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | sastāvdaļas | koncentrācija (mg/l) | sastāvdaļas | koncentrācija (mg/l) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2. Poligona gāzes savākšanas sistēmas darbība

| Datums | Parauga identifikācijas numurs | Savāktās poligona gāzes tilpums (m3) | Savāktās poligona gāzes ķīmiskais sastāvs | Savāktās poligona gāzes izmantošana | Parauga ņēmējs (vārds, uzvārds) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sastāvdaļas | koncentrācija (mg/Nm3) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

3. Apglabāto atkritumu apjoms un sastāvs

| Datums | Mērījumu vieta (ģeogrāfiskās koordinātas) | Atkritumu apglabāšanas nodalījuma perimetrs | Apglabāto atkritumu masas augstums (m) | Apglabāto atkritumu masas blīvums (kg/m3) | Ar atkritumiem aizpildītā atkritumu apglabāšanas nodalījuma daļa (m2 vai ha) | Ar atkritumiem neaizpildītā atkritumu apglabāšanas nodalījuma daļa (m2 vai ha) | Apglabāto atkritumu sastāvs | Mērījumu veicēja paraksts | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

IV. Poligona/izgāztuves apkārtējās teritorijas vides komponentu mērījumi

| Parauga ņemšanas datums un laiks | Parauga ņemšanas vieta (ģeogrāfiskās koordinātas) | Pazemes ūdeņu līmenis (m no zemes virsmas) | Testēšanas pārskata maršruts | Pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs | Parauga ņēmējs (vārds, uzvārds) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | sastāvdaļa | sastāvdaļas koncentrācija (mg/l) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Pielikums Nr. 2

Tehniskais piedāvājums

(iesniedzams tikai dokumentārā veidā)

Vides monitoringa darbu metodoloģijas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām.

Pielikums Nr. 3

Finanšu piedāvājums

(iesniedzams dokumentārā veidā)

| Nr. p.k | Nosaukums | Skaits | Līgumcena LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoringa sistēmas elementi, parametru un mērījumu biežums. |  |  |
| Līgumcena LVL kopā |  |
| PVN 22% LVL |  |
| Faktiskā līguma summa LVL ar PVN 22% |  |

Pielikums Nr. 4

IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” rīkotā iepirkuma „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Križevņiki” Nr. SIA “ALAAS” 2012/3  rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

Līguma priekšmets

Izpildītājs veic Vides monitoringa darbus sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” (turpmāk – Pakalpojums).

Līguma dokumenti un to prioritāte

Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

- šie Speciālie noteikumi;

- [Pielikumi:]

- Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem,

- Pretendenta piedāvājums.

Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

Līguma summa

Līguma summa ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

PVN 21% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

Maksājumi

Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

| Maksājums | Nosacījumi maksājuma veikšanai | Maksājuma apmērs (% no Līguma summas) | Summa bez PVN (LVL) | PVN 22%(LVL) | Kopā (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.starp-maksājums | Ir [izstrādāts]/ [izstrādāti] <...> [un iesniegts atbilstošs starpziņojums] | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 2.starp-maksājums | Ir [izstrādāts]/ [izstrādāti] <...> [un iesniegts atbilstošs starpziņojums] | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 3.starp- maksājums | Ir [izstrādāts]/ [izstrādāti] <...> [un iesniegts atbilstošs starpziņojums] | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Noslēguma maksājums | Ir iesniegts atbilstošs noslēguma ziņojums | <…> | <…> | <…> | <…> |

Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos un pabeidz līdz 2012.gada 31.decembrim.

Līguma grozījumi

Izmaiņas Līgumā, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu pakalpojumu sniegšanu veicamas publisko iepirkumu regulējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

[Citi noteikumi, kas papildina vai groza Vispārīgos noteikumus

Šie noteikumi papildina vai groza attiecīgos Vispārīgo noteikumu punktus.

Vispārīgo noteikumu <...>.punktu izteikt šādā redakcijā.]

Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

Pielikums Nr. 5

#### Pieteikums

#### par piedalīšanos iepirkumā

„Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Križevņiki”

Nr. SIA “ALAAS” 2012/3

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”

Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība),

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________________

uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums			 reģistrācijas numurs

Nr. _________________________________

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā ________________________________________ personā, personas kods ____________________

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Križevņiki” Nr. SIA “ALAAS” 2012/3 apņemas ievērot iepirkuma nolikumu;

- apliecina, ka piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem;

- atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus, saskaņā ar nolikuma un tā pielikuma prasībām.

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Paraksts:

___________________________________________________________________________

paraksta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Pilns vārds, uzvārds: ________________________________________________________________

Amats: ___________________________________________________________________________

Uzņēmuma adrese: _________________________________________________________________

Uzņēmuma tālrunis, fakss, e-pasts _____________________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds __________________________________________________

Uzņēmuma bankas rēķina LR rekvizīti __________________________________________________

z.v.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem, jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai

(šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvarotai personai pilnvaras oriģināls)