|  | Rēzeknes novada DOME Reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, E–pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija Internetā: http://www.rezeknesnovads.lv |
| --- | --- |

Saistošie noteikumi

Rēzeknē

2022.gada 21.aprīlī                                                                                                              Nr.45

APSTIPRINĀTI

Rēzeknes novada domes

2022.gada 21.aprīļa sēdē

(protokols Nr.12, 3.§)

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.28 „Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija

noteikumu Nr.549 „Noteikumi par ūdens objektiem,

kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar

hidrotehniskajām būvēm” 7. un 9.punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.28 “Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu”, turpmāk – saistošie noteikumi, (publicēti 01.03.2022., stājušies spēkā 02.03.2022.) šādus grozījumus:

- Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Regulējamā Rāznas ezera hidrotehnisko būvju apsaimniekotājam plūdu draudu novēršanai jāievēro šādas noteiktās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas režīma prasības:

2.1. nodrošināt pirmspalu nostrādes līmeņa uzturēšanu, atbilstoši dispečergrafikam pa datumiem:

2.1.1. no 01.01. līdz 15.02. - no atzīmes 163,83 līdz atzīmei 163,63 m Latvijas normālo augstumu sistēmā, turpmāk – LAS – 2000,5 (no atzīmes 163,7 līdz atzīmei 163,5 m Baltijas augstumu sistēmā, turpmāk – BAS - 77);

2.1.2. no 16.02. līdz 10.04. - atzīmē 163,63 m LAS – 2000,5 (atzīmē 163,5 m BAS - 77);

2.1.3. no 11.04. līdz 30.04. - no atzīmes 163,63 m līdz atzīmei 163,83 m LAS – 2000,5 (no atzīmes 163,5 līdz atzīmei 163,7 m BAS - 77);

2.1.4. no 01.05. līdz gada beigām - atzīmē 163,83 m LAS – 2000,5 (atzīmē 163,7 m BAS - 77).

2.2. nodrošināt hidrotehniskās būves pārgāznes uzturēšanu ūdens līmeņa regulēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī;

2.3. veikt hidrotehniskās būves stāvokļa regulārus novērojumus, tos dokumentējot, Rāznas ezera ūdens līmeņu nostrādes palu un plūdu caurplūdumu novadīšanas laikā;

2.4.   nepieļaut hidrotehniskās būves ailu nosprostošanos ar peldošiem sanešiem, t.sk. ledus gabaliem, niedrēm, koka zariem, u.tml.

2.5.   palu laikā nodrošināt diennakts dežūru hidrotehniskajā būvē;

2.6.  noskaidrojot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” prognozi par pavasara paliem vai vasaras – rudens plūdiem ar noteci lielāku par 10 % varbūtību, veikt Rāznas ezera līmeņa nostrādi līdz atzīmei 163,53 m LAS – 2000,5 (atzīmei 163,4 m BAS - 77);

2.7.  nekavējoties informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļu, A/S „Latgales enerģētika” pārvaldnieku, Valsts policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību, Rēzeknes novada pašvaldību un Rēzeknes pilsētas pašvaldību, par plūdu caurplūdumu novadīšanas uzsākšanu, avārijas draudiem vai jau par notikušu avāriju.”

- Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1punktu šādā redakcijā:

“2.1 Regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīma plūdu draudu novēršanai līmeņa kontroles funkciju veikšanai ir izmantojami arī valsts hidroloģisko novērojumu stacijas “Kaunata” dati.”

- Papildināt 4.punktu pēc vārda “pamatojoties” ar vārdu “arī”.

Domes priekšsēdētājs			          				                         M.Švarcs